项目编号：HY5411

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 东乡县200MW光伏发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 甘肃东乡族自治县达合同晖新能源有限公司 |
| 编制日期： | 2022年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	23

四、生态环境影响分析	31

五、主要生态环境保护措施	55

六、生态环境保护措施监督检查清单	66

七、结论	72

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东乡县200MW光伏发电项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-622926-04-01-381805 |
| 建设单位联系人 | 赵风雷 | 联系方式 | 13487095273 |
| 建设地点 | 甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县董岭乡、龙泉镇境内 |
| 地理坐标 | 中心坐标：E 103°24'37.91"，N 35°50'49.09" |
| 建设项目 行业类别 | 4416 太阳能发电 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积749.063hm2，其中永久占地2.87hm2，临时占地746.193hm2。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临夏州东乡县改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-622926-04-01-381805 |
| 总投资（万元） | 107537.32 | 环保投资（万元） | 2492.95 |
| 环保投资占比（%） | 2.27 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本工程光伏电站选址已于2020年9月14日获得东乡族自治县自然资源局原则同意（见附件5），与当地规划相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”的符合性分析 1.1生态保护红线符合性分析 本项目光伏电站站址位东乡族自治县董岭乡、龙泉镇，占地类型主要为一般农田及废弃荒地。 东乡族自治县自然资源局出具的《关于中电建东乡县200MW光伏发电项目用地的审查意见》，本工程不涉及甘肃省生态保护红线。 1.2环境质量底线符合性分析 依据区域环境质量现状调查和监测可知： （1）环境空气质量现状 根据现场踏勘情况，本项目光伏电站场址位于村庄环境，周边无大型在建项目，主要交通网络为乡道及县道，周边环境开阔，环境空气质量状况良好。 （2）地表水环境质量现状 根据现场踏勘情况，项目西侧2公里为永靖县刘家峡水库水源地，西南侧8公里为东乡县尕西塬水源地，2个水源地均执行Ⅲ类水体标准，2021年水质类别满足Ⅲ类要求。项目东北侧3公里为洮河，洮河各断面水质也均达标。 同时，在采取本环评报告中提出的施工期废污水防治措施后，拟建光伏电站施工期及运行期废、污水均可得到合理处置，对周边地表水环境基本无影响。 （3）声环境质量现状 根据现场踏勘情况，本项目周边多为村庄环境，声环境质量现状良好。 同时，本次环评环境现状监测结果表明，位于农村区域各测点昼间噪声监测值为（37.1~38.5）dB（A），夜间噪声监测值为（36.3~37.6）dB（A），均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求；位于G213国道50m范围内测点昼间噪声监测值为（38.3~38.9） dB（A），夜间噪声监测值为（37.2~37.8）（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。 （4）生态环境质量现状 拟建项目不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区，也不涉及重要生态敏感区。拟建项目场地生态环境一般，不涉及珍贵植被及稀有动物的保护。 1.3资源利用上线符合性分析 本项目生活污水经升压站内设置的隔油池、化粪池及1套地埋式一体化生活污水处理装置处理后回用于升压站站区绿化，最大程度利用了水资源。项目建设满足资源利用上线的控制要求。 1.4、负面清单符合性分析 一、与《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》甘政发〔2020〕68号的符合性分析 《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》甘政发〔2020〕68号提出划定环境管控单元：全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 （一）划分环境管控单元。 （1）优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 （2）重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 （3）一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 （二）落实生态环境管控要求。 严格落实生态环境法律法规标准，国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实省级、重点区域（流域）、市级及各类环境管控单元的“1+5+15+N”四级清单管控体系。其中，“1”为省级清单，体现环境管控单元的基础性、底线性要求；“5”为祁连山内陆河、中部沿黄、甘南高原、陇东陇中、南部秦巴山等重点区域（流域）清单，体现环境管控单元所在区域（流域）的特色性、特殊性要求；“15”为市（州）级清单，体现环境管控单元所在市（州）的地域性、区位性要求；“N”（842个）为环境管控单元清单，体现管控单元的差异性、落地性要求。 省政府授权省生态环境厅发布省级、区域（流域）和省级及以上工业园区生态环境准入清单，市（州）人民政府根据本意见要求，制定并发布市（州）级、环境管控单元和省级以下工业集聚区生态环境准入清单。 （三）符合性分析 图1-1 东乡县200MW光伏发电项目与甘肃省环境管控单元位置关系图 本工程位于临夏州东乡县董岭乡、龙泉镇属于一般管控单元。项目与甘肃省环境管控单元位置关系见图1-1。根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不在负面清单范围内。本项目在建设期、运营期均采取合理的环境保护措施，人为扰动对区域生态和自然环境等造成不利影响，其影响范围、影响程度有限，区域生态系统结构和功能、稳定性、保护对象等不会因为本工程的实施而发生显著变化；污染影响通过采取措施后均能达标排放，不会造成区域内环境质量下降；通过采取相应的生态恢复以及环境保护措施，将工程实施对环境的影响降至最低。 综上所述，本项目符合甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见的要求。 二、与临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析 根据临夏回族自治州人民政府关于印发《临夏回族自治州“三线一单” 生态环境分区管控实施方案》的通知（临州府发〔2021〕33号），全州共划定环境管控单元74个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 （一）划分环境管控单元。 （1）优先保护单元：共49个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 （2）重点管控单元：共16个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 （3）一般管控单元：共9个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 落实生态环境管控要求。 严格落实生态环境法律法规标准，国家、省和重点区域(流域)环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实州级及各类环境管控单元为主体的“1+74”二级清单管控体系。其中，“1”为州级清单，体现环境管控单元在全州范围内的地域性、区位性要求；“74”为环境管控单元清单，体现管控单元的差异性、落地性要求。 州人民政府根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求，制定并发布州级环境管控单元和省级以下工业集聚区生态环境准入清单。 （三）符合性分析 本工程位于临夏州东乡县董岭乡、龙泉镇属于一般管控单元。根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不在负面清单范围内。 本项目在建设期、运营期均采取合理的环境保护措施，人为扰动对区域生态和自然环境等造成不利影响，其影响范围、影响程度有限，区域生态系统结构和功能、稳定性、保护对象等不会因为本工程的实施而发生显著变化；污染影响通过采取措施后均能达标排放，不会造成区域内环境质量下降；通过采取相应的生态恢复以及环境保护措施，将工程实施对环境的影响降至最低。 综上所述，本项目符合临夏回族自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见的要求。 2、与产业政策相符性分析 本工程类别属《产业结构调整指导目录（2019年本）》，太阳能发电属于允许类，符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国可再生能源法》第二条：本法所称可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源；第十三条：国家鼓励和支持可再生能源并网发电。本工程符合国家相关法律规定。 本工程为并网型太阳能光伏发电项目，属于“项目示范”，因此本工程符合《可再生能源产业发展指导目录》。 3、规划符合性分析 《甘肃省“十四五”能源发展规划》：推进太阳能光热发电与风光电协同发展。继续深化完善太阳能光热发电资源调查评价工作，建立光热项目储备库，推动建设光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。 东乡县200MW光伏发电项目所在的甘肃省临夏州东乡县，工程任务是合理利用太阳能资源，有效提高甘肃省太阳能开发利用。因此，本工程的建设与《甘肃省“十四五”能源发展规划》相符。 2021年1月发布的《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。大力发展新能源。坚持集中式和分布式并重、电力外送与就地消纳结合，着力增加风电、光伏发电、太阳能热发电、抽水蓄能发电等非化石能源供给,形成风光水火储一体化协调发展格局。本工程为光伏发电项目，因此，本工程的建设与《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符。 4、与《甘肃省生态功能区划》符合性分析 根据《甘肃省生态功能区划》，本项目所在区域属于黄土高原农业生态区—陇中中部黄土丘陵农业生态亚区—西部黄土丘陵草原农田及水土保持功能区。 拟建光伏电站不涉及自然保护区与森林公园、风景名胜区，占地类型主要为一般农田及废弃荒地，该区域内植物均为当地常见种，在施工结束后进行绿化恢复可以使区域植被向有利于生态环境的方向发展，对物种多样性产生的影响较小；其次，太阳能属于新能源、清洁能源，对环境的污染小。再次，工程建设前进行了科学的论证并撰写了环境影响报告影响表、制定了相关水土保持方案，预测了可能会产生的环境问题，提出了有效的减免措施和补偿措施。因此，在严格执行相关保持措施，控制施工范围、做好临时占地区域植被恢复、永久占地区域内植被绿化后，本项目建设对自然植被的破坏程度、对生物多样性、水土流失的影响有限。 因此，本项目与该区域生态功能区划是基本协调的。 5、与土地利用规划相符性分析 根据东乡族自治县自然资源局意见：项目用地范围不占用东乡县永久基本农田，也不涉及林地，不压占生态保护红线。因此，本工程与项目所在地土地利用规划相符。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于甘肃省临夏州东乡县董岭乡、龙泉镇，中心坐标：E103°24'37.91"，N 35°50'49.09"，项目地理位置示意图见图2-1。 图2-1 东乡县200MW光伏发电项目地理位置示意图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 1）项目建设背景 随着石化能源储量的不断减少，全球温室效应的日益严重。调整优化能源结构，积极发展风电、核电、水电、光伏发电等清洁能源和节能环保产业已经刻不容缓。为有效促进地方经济，带动光伏产业链发展，改善当地电网的电源结构，推动东乡县太阳能发电事业的发展，甘肃东乡族自治县达合同晖新能源有限公司拟在甘肃省临夏州东乡县董岭乡、龙泉镇建设东乡县200MW光伏发电项目。 项目装机容量为200MW，站址区域太阳能资源丰富，具有较好的开发利用价值，比较适合建设光伏发电系统。 2）项目建设必要性及意义 本项目的开发建设能有效的促进地方经济，带动光伏产业链的发展，具有良好的社会效益和经济效益，对于改善当地电网的电源结构，推动东乡县太阳能发电事业的发展，开发可再生能源有着积极的意义。 根据中华人民共和国环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表。湖北安源安全环保科技有限公司（以下简称“我公司”）受甘肃东乡族自治县达合同晖新能源有限公司委托（见附件1），承担本项目的环境影响评价工作。 环境影响评价工作中涉及升压站电磁辐射部分内容，另行评价，不在本次环境影响评价工作范围之内，升压站单独开展环境影响评价工作。 2、工程概况 本项目交流侧容量为200MW，直流侧装机容量240MWp，同期配置15% 2 小时储能，即配置储能容量为30MW/60MWh，同时新建1座110kV升压站，升压站内主变容量2×100MVA；配套建设57.5km的35kV集电线路及58.79km检修道路。考虑光伏电池年衰减损耗后，本工程光伏电站在运行期25年内的年平均发电量33300.09万kWh，拟从升压站新建一回 110kV 送出线路接入110kV 祁家变。 本期工程具体建设内容及规模见表2-1。 表2-1 主要建设内容表 工程 建设内容 建设规模 主体 工程 光伏发电系统 （1）光伏阵列：包括光伏电站本期工程共73个光伏发电单元，光伏发电子阵采用540Wp 大硅片（182mm）半片单晶硅双面双玻组件，总组件数444470块 （2）直流-交流逆变设备及升压：本工程拟采用组串式逆变方案，采用1500V/225kW 组串式逆变器。组串式逆变器通过交流电缆连接至箱变低压输入侧，进行汇流后 实现就地升压。 升压站 升压站内主变容量2×100MVA，配电装置区布置在升压站西北侧，主要包括SVG 预制舱及电抗器、屋外配电装置、主变、事故油池、接地变电阻柜成套装置、配电楼等建构筑物，向西北方向出线。办公生活区布置在站区中部，与生产区用围栏隔开，主要包括综合楼等建构筑物。站区东南侧设置一个出入口，与站区外已有公路相连接。储能站区在储能预制舱设置环道，出入口设置在站区东南侧，通过对现有土路改扩建约500m，与升压站区连接。 辅助工程 场内道路 检修道路改造路长42.944km，向外拓宽1m；检修道路新建路长15.846km，道路路面宽3.5m 集电线路 本工程集电线路采用35kV 电缆直埋+架空线路敷设，直埋电缆长度约21.4km，架空线路长度约36.1km 公用 工程 给水系统 本工程地处半干旱地区，且海拔超过2000m，附近无自来水给水管网，升压站日常运维考虑采用水车运水，升压站内设有生活水箱及消防水池，水车运水至生活水箱及消防水池，生活水箱内生活用水及消防水池内消防用水分别经生活加压泵组及消防加压泵组加压后送至升压站内各用水 排水系统 升压站站区采用雨、污分流制排水系统。站区雨水采取有组织的排水方式，经雨水口收集后， 通过站内地下雨水管网汇流，排至站外低洼处；室内生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水通过污水管排入室外污水管网，厨房污水经隔油池处理后排入室外污水管网，室外设地下污水处理设施一套，室外污水管网内污水经污水处理设备处理达到排放标准后排至回用水池， 用于站内绿化及道路冲洗用 环保工程 水环境 保护措施 站内设隔油池1座，化粪池1座，地埋式一体化污水处理装置1套 固体废物保护措施 运检人员生活垃圾集中收集至临时垃圾收集点后统一运至当地生活垃圾处理点 光伏电站运行期间电池板一般不会损坏，意外损坏时产生的电池板、玻璃、边框及设备支架等属Ⅰ类一般工业固体废物，均可由生产厂家或回收单位进行回收利用；对逆变器等电子设备可按《电子废物污染环境防治管理办法》（环境保护总局令第40号）的规定，交由厂家回收处置或交给有相应处置资质的单位进行处置 废变压器油、废铅酸蓄电池暂贮存于危废临时贮存间后交由有资质的单位进行处置 环境风险防范 升压站内设置一座有效容积为30m3且具备油水分离功能的事故油池，并通过事故排油管与主变下事故油坑相连，同时后期设计过程中，建设单位应根据本期新建主变选型结果对事故油池有效容积进行校核，确保站内事故油池有效容积满足站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求，若不能满足，则需对站内拟建事故油池进行扩容。 临时工程 施工营地 施工期间集中设置一个施工营地，占地约6000m2 弃渣场等 本工程设置4座弃渣场 3、项目概况 （1）光伏发电系统建设概况 ①主要设备材料表 本工程光伏发电系统主要设备材料见表2-2。 表2-2 光伏发电系统主要设备材料一览表 编号 名称 单位 数量 规格、型号及备注说明 生产 周期 功能 生产能力 1 光伏 支架 MW 200 本工程采用固定式支架，阵列支架南北向安装固定倾角为33°。本工程支架立柱、斜梁、横梁以及组件的连接形式以螺栓连接为主，减少现场焊接，立柱与支架基础采用螺栓连，光伏支架基础采用预应力管桩 25年 支撑 光伏板 / 2 光伏 组件 块 444470 540Wp单晶硅光伏组件 25年 将太阳能转换为电能 33300.09万kWh/年 3 箱变 台 73 本项目以箱变为中心共分为73 个发电单元，共配置3150kVA 箱变47 台，2500kVA 箱变8 台，2000kVA 箱变8 台，1600kVA 箱变10台。每台3150kVA箱变接入225kW组串式逆变器14 台，每台2500kVA箱变接入225kW 组串式逆变器11 台，每台2000kVA 箱变接入225kW组串式逆变器9 台，每台1600kVA 箱变接入225kW 组串式逆变器7 台 25年 将直流电转换为交流电并将1500V电压升为35kV / 4 35kV 集电线路 km 57.5 集电线路电缆选用ZC-YJLY23-26/35kV-3*95mm2；ZC-YJLY23-26/35kV-3*120mm2；ZC-YJLY23-26/35kV-3*150mm2；ZC-YJLY23-26/35kV-3*185mm2；ZC-YJLY23-26/35kV-3*240mm2； ZC-YJLY23-26/35kV-3*300mm2；；ZC-YJLY23-26/35kV-3*400mm2；架空导线为JL/G1A-150/25、JL/G1A-240/30 25年 将电能汇集至 110kV升压站 / ②方阵运行方式 本项目光伏阵列支架采用固定倾角式安装方式。 ③光伏发电单元布置方案 为充分利用项目土地资源，根据场址区地形地貌特点和辐照量的综合损失结果，光伏组件布置角度最佳倾角为33°。 ④光伏方阵的布置 根据场址区地形地貌特点，结合光伏阵列的布置区域，平地阵列前后排间距取10 米。东西向考虑运维取0.5 米。 ⑤光伏发电单元接线 本项目以箱变为中心共分为73 个发电单元，共配置3150kVA 箱变47 台，2500kVA 箱变8 台，2000kVA 箱变8 台，1600kVA 箱变10台。每台3150kVA箱变接入225kW组串式逆变器14 台，每台2500kVA箱变接入225kW 组串式逆变器11 台，每台2000kVA 箱变接入225kW组串式逆变器9 台，每台1600kVA 箱变接入225kW 组串式逆变器7台。光伏组串出线连接至组串式逆变器，经逆变器逆变后输出1500V三相交流电，经箱变升压至35kV，通过集电线路送至110kV 升压站35kV 配电装置。 （2）110kV升压站建设概况 升压站内主变容量2×100MVA，配电装置区布置在升压站西北侧，主要包括SVG 预制舱及电抗器、屋外配电装置、主变、事故油池、接地变电阻柜成套装置、配电楼等建构筑物，向西北方向出线。办公生活区布置在站区中部，与生产区用围栏隔开，主要包括综合楼等建构筑物。站区东南侧设置一个出入口，与站区外已有公路相连接。储能站区在储能预制舱设置环道，出入口设置在站区东南侧，通过对现有土路改扩建约500m，与升压站区连接。 （3）储能系统 本工程配置15%2小时储能，即配置储能容量为30MW/60MWh。共分为12 个储能发电单元。每个储能单元包含1 套5.018MWh 储能电池集装箱和一套储能变流升压一体机设备（含2 台1500V/2.75MW(1375kW)变流器和一台35kV/2750kVA 升压变压器）。储能电池为磷酸铁锂电池。 （3）公辅工程 场内道路全长58.79km，其中新建检修道路15.846km，改建道路42.944km。施工检修道路道路路基路宽为4.0m，采用10cm灰土基层，路面宽度为3.5m，10cm泥结碎石路面。 （4）集电线路 本工程集电线路采用35kV电缆直埋+架空线路敷设，其中架空线路36.1km，直埋电缆21.4km，根据光伏阵列的布置位置情况，共敷设8回集电线路至35kV配电室。集电线路电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装铝芯电力电缆，型号为ZC-YJLY23-26/35。#1集电线路：9台3150kVA箱变，容量为28350kVA；#2集电线路：2台3150kVA+3台2500kVA+1台2000kVA+2台1600kVA箱变，容量为19000kVA；#3集电线路：7台3150kVA+1台2000kVA箱变，容量为24050kVA；#4集电线路：9台3150kVA箱变，容量为28350kVA；#5集电线路：6台3150kVA+1台2500kVA+1台1600kVA箱变，容量为23000kVA；#6集电线路：5台3150kVA+3台2500kVA+3台1600kVA箱变，容量为28050kVA；#7集电线路：4台3150kVA+1台2500kVA+3台2000kVA+1台1600kVA箱变，容量为22700kVA；#8集电线路：5台3150kVA+3台2000kVA+3台1600kVA箱变，容量为26550kVA。 （5）给排水 给水：本工程地处半干旱地区，且海拔超过2000m，附近无自来水给水管网，升压站日常运维考虑采用水车运水，升压站内设有生活水箱及消防水池，水车运水至生活水箱及消防水池，生活水箱内生活用水及消防水池内消防用水分别经生活加压泵组及消防加压泵组加压后送至升压站内各用水。 排水：升压站站区采用雨、污分流制排水系统。站区雨水采取有组织的排水方式，经雨水口收集后， 通过站内地下雨水管网汇流，排至站外低洼处；室内生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水通过污水管排入室外污水管网，厨房污水经隔油池处理后排入室外污水管网，室外设地下污水处理设施一套，室外污水管网内污水经污水处理设备处理达到排放标准后排至回用水池，用于站内绿化及道路冲洗用。 （6）环保工程 生活污水：光伏电站运行期运检人员产生的生活污水经站内设置的隔油池、化粪池及地埋式一体化污水处理装置处理后回用于站区绿化，不外排。 固体废物：光伏电站运行期运检人员产生的生活垃圾经济中收集后定期清运；光伏电站运行期间电池板意外损坏时产生的电池板、玻璃、边框及设备支架等由生产厂家或回收单位进行回收利用；对逆变器等电子设备可按《电子废物污染环境防治管理办法》（环境保护总局令第40号）的规定，交由厂家回收处置或交给有相应处置资质的单位进行处置；升压站运行期产生的废铅酸蓄电池在危废暂存间内进行暂存后交由有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 环境风险：升压站内设置一座有效容积为30m3且具备油水分离功能的事故油池，并通过事故排油管与主变下事故油坑相连，同时后期设计过程中，建设单位应根据本期新建主变选型结果对事故油池有效容积进行校核，确保站内事故油池有效容积满足站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求，若不能满足，则需对站内拟建事故油池进行扩容，升压站运行期间产生的废铅酸蓄电池及废变压器油在升压站内设置的危废暂存间内进行暂存后交由有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 （7）临时工程 施工营地：施工期间设置1处临时施工营地用于办公、生活及施工机械停放，占地面积约为6000m2。 弃渣场：根据水土保持方案，本工程设置4座弃渣场。 |
| 总平面及现场布置 | 1、光伏电站 本项目建设总计占地749.063hm2，其中永久占地2.87hm2、临时占地746.193hm2。工程占地组成包括光伏发电场区697.133hm2、升压变电站区0.62hm2、储能区0.51hm2、施工临时设施区0.60hm2、集电线路区13.84hm2和道路工程区23.12hm2。用地类型主要为一般农田及废弃荒地等。 表2-3 工程占地情况一览表 序号 项目 占地性质 占地类型及面积（hm2） 其他土地 农村道路 合计 1 光伏发电场区 光伏发电阵列 临时占地 696.883 696.883 箱变基础 永久占地 0.25 0.25 小计 697.133 697.133 2 升压变电站区 围墙内占地 永久占地 0.8 0.8 围墙外占地 0.02 0.02 小计 0.82 0.82 3 储能区 围墙内占地 永久占地 0.48 0.48 围墙外占地 0.03 0.03 小计 0.51 0.51 4 集电 线路区 铁塔占地 永久占地 1.29 1.29 铁塔 施工场地 临时占地 4.43 4.43 地埋电缆沟及施工作业带 7.92 7.92 小计 13.64 13.64 5 道路工程区 进场道路恢复 临时占地 6 6 检修道路改造 5.43 5.43 检修道路新建 17.69 17.69 小计 23.12 6 29.12 6 施工临时设施区 施工 临建场地 临时占地 0.59 0.59 施工 供电线路 0.01 0.01 小计 0.6 0.6 7 弃渣场区 弃渣场 临时占地 7.24 7.24 合计 743.063 6 749.063 （注：临时施工道路后期继续使用，临建设施项目投产后拆除） 光伏电站平面布置见图2-2。 图2-2 光伏电站平面布置图 2、升压站 拟建110kV升压站围墙中心线内用地面积升压站围栏内面积7976.725m2。升压站区布置在G213 国道边的山头上，进站道路从G213 国道引接；储能站区布置在升压站西北方向约450m 处的山头上，二者通过对现有土路改扩建连接。 升压站内主变容量2×100MVA，配电装置区布置在升压站西北侧，主要包括SVG 预制舱及电抗器、屋外配电装置、主变、事故油池、接地变电阻柜成套装置、配电楼等建构筑物，向西北方向出线。办公生活区布置在站区中部，与生产区用围栏隔开，主要包括综合楼等建构筑物。站区东南侧设置一个出入口，与站区外已有公路相连接。储能站区在储能预制舱设置环道，出入口设置在站区东南侧，通过对现有土路改扩建约500m，与升压站区连接。 110kV升压站平面布置见图2-3。 图2-3 110kV升压站平面布置图 3、施工布置 ①光伏电站施工组织 A.施工供水 本工程施工用水中生活用水水源考虑虑采用水车运水。 B.施工供电 工程施工用电考虑从附近村庄引接 10kV 线路至施工场地内的临时变压器。 C.建筑材料 主要建筑物材料来源充足，所有建筑材料均可通过公路运至施工现场。本工程所需的主要建筑材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料、砖等，均可就近采购，可从从周边县市购买后运至场区。 ②施工总布置 本工程光伏阵列布置相对集中，场址地势开阔，施工布置条件较好。本工程主要施工项目为桩基础工程、支架安装、太阳能电池安装工程及升压站建设安装。现场建设分别以光伏场区和升压站两部分同时进行开展施工工作。 为节约投资及便于工厂化生产管理，在施工期间集中设置一个施工生活区。在施工生活区域集中设置堆放场、钢筋加工场，生产用办公室和生活临时住房等也集中布置在施工生活区域。 光伏电站位于东乡县，部分施工辅助工程可充分利用当地的资源。工程所需材料可从当地采购，仅在施工区设必要的小型修配系统。场区内施工临建工程主要有综合加工厂、材料及设备仓库、小型修配厂等临时生产设施和生活建筑设施。 A.施工管理及生活区布置 图2-4 施工营地布置图 B.混凝土系统 根据工程需要，本工程拟采用商品混凝土，不在现场设置混凝土拌和系统。商品混凝土可从距离光伏电站较近的乡镇采购。 C.机械修配及综合加工厂 现场无需设置混凝土预制件厂，仅设置机械修配厂及综合加工系统（包括钢筋加工厂、木材加工厂）。为了便于管理，施工工厂集中布置在升压站附近。机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大宗修理则委托当地相关企业承担。 D.仓库布置 本工程所需的仓库集中布置在施工营地内，主要设有材料仓库和设备仓库。水泥库、木材库及钢筋库分别设在相应的加工工厂内。综合设施包括临时的宿舍、办公室等。本工程施工期的平均人数为80人，高峰人数为120人。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 1.1光伏发电区施工工艺 ①光伏阵列支撑结构及基础施工工艺 本项目拟采用预应力管桩基础作为光伏支架基础。 打桩施工过程中根据桩基施工图纸及建筑物的轴线测量基准点，用全站仪、水准仪建立基准点；打桩过程中，首先拴好吊桩用的铁链和索具，用铁链绑在桩下部，用索具捆在桩上端吊环附近处，一般不超过300mm，捆绑要牢固，严禁滑落；再将挖掘机臂杆升起，使桩根部垂直对准桩位，缓缓放下插入土中。桩底部插入桩位土中后，先用较小压力静压1~2秒，桩入土一定深度，再测量桩是否垂直、稳定。打桩必须用线坠或经纬仪双向校正，不得用目测。桩垂直度偏差不得超过0.5%，桩插入时必须严格控制垂直度偏差不得超过0.3%，若不满足垂直度要求，需拔出重插。在桩打入前，应在桩的侧面或桩架上设置标尺，以便在施工中观测、记录。经校正、自检稳桩合格后再进行沉桩。根据现场的地质情况，宜采取重压轻打，随着沉桩深度增加，沉桩速度减慢，压力可渐增。在整个打桩过程中，要使桩帽、桩身尽量保持在同一竖直轴线上。要注意尽量不使管桩受到偏心压打，以免管桩受弯受剪。打桩较难下沉时，要检查桩身有无倾斜偏心，特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适，需及时更换或补充衬垫。每根桩应连续一次打完，不要中断，以免因土体对桩体挤压造成难以继续打下。 ②安装光伏组件支架 阵列支架安装：支架分为基础底梁、立柱、加强支撑、斜立柱。支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。 ③光伏组件安装 安装太阳能光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝。 ④箱变安装工艺 安装前的准备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。 安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和主箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。 1.2升压站施工工艺 本工程拟建110kV升压站施工工艺见下表2-4。 表2-4 升压站主要施工工艺、方法 序号 施工 场所 施工工艺、方法 1 场地 平整 本工程施工过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序，避免重复施工和土方乱流。施工单位严格按照施工组织大纲施工，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施 2 建（构） 筑物 预制构件等建材采用塔吊垂直提升，水平运输采用人力推车搬运。 基础挖填施工工艺流程为：测量定位、放线→土方开挖→清理→垫层施工→基础模板安装→基础钢筋绑扎→浇捣基础砼→模板拆除→人工养护→回填土夯实→成品保护 3 屋外配电网架 采用人工开挖基槽，钢模板浇制基础，钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，采用吊车；设备支架为浇制基础，预制构件在现场组立 1.3道路区 检修道路为碎石路面，基础采用推土机和压路机施工，碎石平铺厚度为10cm。 1.4集电线路区 本工程35kV集电线路采用直埋电缆+架空。 35kV架空集电线路采用铁塔形式，基础采用掏挖基础。基础开挖主要利用人工施工。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好支护以及弃土的处理，避免坑内积水，最大限度减小弃土对影响周围环境和破坏植被，基坑开挖好后尽快浇筑混凝土。角钢塔根据铁塔结构特点及自垂采用悬浮摇臂抱杆或落地通天摇臂抱杆分解组立。导线应采用张力牵引放线，一般将进行架线施工的架空输电线路划分成若干段，在每一段的一端布设导线轴、线轴架、主张力机及其他有关设备材料，组成一个放线作业场地（张力场）；在另一端布设牵引绳、钢绳卷车、主牵引机及其他有关设备材料，组成一个牵引导线作业场地（牵引场）。张力放线后应尽快进行架线，一般以张力放线施工阶段作紧线段，以直线塔为紧线操作塔。紧线毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装、防振金具和间隔棒的安装。 直埋电缆开槽开挖完成后，将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下各铺厚100mm的细砂，并在电缆上侧做盖砖保护。直埋电缆线路沟槽施工主要采用人工开挖，施工作用带宽度为5m。电缆沟开挖时，表土与生土依次堆放，表土在下生土在上，开挖土料堆放于电缆沟开挖区一侧，电缆铺设完毕后，进行土方回填，多余土方用于电缆沟作业带区覆土，最后将底层堆放的表土平铺于作业带内，利于施工结束后恢复植被。 1.5施工生产生活区 在施工准备期主要为平整场地、修筑施工道路及施工临时生活设施，以机械施工为主，人工施工为辅，动土强度较大。表土保留，用于恢复植被的覆土工程。在建设期主要是各种机械设备碾压和施工人员对地表的扰动。 2、施工时序 施工前期准备→场地平整工作→光伏组件支架基础施工→光伏组件安装→升压站土建施工→箱逆变一体机基础施工及电气设备安装、调试→光伏组件调试、发电投产→工程竣工。 根据施工安排，本工程建设总工期为10个月，具体工程进度如下： 施工准备期：从第1月初至第1月15日为施工进场前期准备期，主要完成进场物资准备，临时生活设施，以及部分场地的平整。 升压站工程：第1月15日至第7月15日完成升压站的土建及安装工程施工。 施工检修道路施工：第1月15日至第7月㡳完成场内检修道路及场内排水沟的施工。 组件支架、箱逆变基础施工：第2月初至第8月15日完成组件支架、箱逆变基础施工。 组件支架安装：第3月初至第8月底完成组件支架安装。 太阳能电池组件、箱逆变器安装：第3月15日至第9月15日完成太阳能电池组件、箱逆变器安装。 直埋电缆敷设：第4月初至第9月底完成直埋电缆敷设。 系统联调及试运行：第10月初至第10月底系统调试及监控系统联调及试运行完成，具备向外输电的条件。 表2-5 本工程施工进度横道表 3、建设周期 工程建设总工期为10个月，其中工程准备期0.5个月。主体工程于第1个月中开始，第10个月底全部投产发电，工程完工。 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 根据《甘肃省主体功能区规划》，项目区属于中部重点旱作农业区；根据《甘肃省生态功能区划》，本项目所在区域属于黄土高原农业生态区—陇中中部黄土丘陵农业生态亚区—西部黄土丘陵草原农田及水土保持功能区。 1.1生态系统类型 评价区生态系统主要由农业生态系统及城镇/村落生态系统组成。项目所在地主要为一般农田及林地和未利用地；项目所在地区的生态系统，在该地区经过多年发展已经形成了农业、村落等人工综合生态系统。 农业生态系统 村落生态系统 图3-1 评价区生态系统类型 1.2植物资源现状 东乡县的气候特点适宜种栖小麦、玉米、商菜、油料、瓜果等作物， 推物有农作物、林果资源、饲草、中草药资源及蜜源植物。农作物有小麦、洋芋、 豆类、青稞、大麦、胡麻等；林果有酥木梨、冬果、酸梨、红果、苹果、杏子等； 饲草有紫花苜蓿、红豆草、燕麦等。中草药有69属 ，共89种，主要为车前草、 菌陈、柴胡、甘草、五灵脂、麻黄、党参、大黄等：蜜源植物主要有各种果花、桃 花、否花、大豆花等。 1.3动物资源现状 东乡县野生动物很少：以畜禽为主，家畜有牛、驴、马、羊、钨、兔、鹅等，野生动物有野兔、野鸡、獷较少，狐狸、蛇、蜥蜴、黄鼠狼很少。无国家珍稀野生动物。 2、地表水环境现状 根据现场踏勘情况，项目西侧2公里为永靖县刘家峡水库水源地，西南侧8公里为东乡县尕西塬水源地，2个水源地均为县级饮用水水源地，均执行Ⅲ类水体标准，2021年水质类别满足Ⅲ类要求。 项目东北侧3公里为洮河，依据2020年《甘肃省生态环境状况公报》洮河水质质量监测结果，地表水环境质量监测结果见下表。 表3-1 地表水环境质量监测结果表 河段 考核断面 考核目标 水质状况 水质评价 主要污染指数 洮河 玉井 Ⅰ Ⅰ 优 / 洮园桥 Ⅱ Ⅱ 优 / 九甸峡水库 Ⅱ Ⅱ 优 / 由上表可知，洮河玉井断面水质状况为Ⅰ类，水质优，洮园桥、九甸峡水库水质为Ⅱ类，水质优（注：上述三个地表水均为离本项目最近的较大水体，引用数据具有合理性）。 3、环境空气现状 根据本项目所在区域，本次评价期间引用生态环境部—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），临夏回族自治州2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9ug/m3、24 ug/m3、55 ug/m3、28 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为136ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。对其数据统计见下表所示。 表3-2 临夏州2020年度环境空气质量现状数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 达标 NO2 年平均质量浓度 24 40 达标 PM10 年平均质量浓度 55 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 达标 | CO（mg/m3） 年平均质量浓度 1.6 4.0 达标 O3 年平均质量浓度 136 160 达标 根据上表所示，2020年临夏州环境空气质量现状数据中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，临夏州2020年为达标区。 本项目位于东乡县董岭乡、龙泉镇农村区域，周边无工矿企业、无大型在建项目，项目周边环境空气质量良好。 4、声环境现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本项目按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定对项目所在地声环境质量进行了检测。 （1）监测点位布置 本次评价按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，在光伏电站区域内及各声环境敏感目标处共布置23个监测点位。 （2）监测时段和频次、方法及因子 监测时间：2022年3月8日昼夜各监测一次。 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》（第三册）噪声部分中有关规定进行监测，监测等效连续A声级。 （3）监测结果 监测统计结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 序号 测点名称 监测值 标准值 是否 超标 备注 昼间 夜间 昼间 夜间 1 拟建110kV升压站站址背景测点1 （E103°23'26.11"，N35°52'36.44"） 38.3 37.4 70 55 否 / 2 拟建110kV升压站站址背景测点2 （E 103°23'22.59"，N 35°52'36.52"） 38.1 37.3 55 45 否 / 3 光伏厂区背景测点1 （E 103°22'59.11"，N 35°53'35.97"） 37.5 36.7 55 45 否 / 4 光伏厂区背景测点2 （E 103°23'55.50"，N 35°51'57.83"） 37.8 37.1 55 45 否 / 5 光伏厂区背景测点3 （E 103°22'18.21"，N 35°51'29.01"） 37.7 36.5 55 45 否 / 6 光伏厂区背景测点4 （E 103°24'27.63"，N 35°50'50.28"） 37.9 36.7 55 45 否 / 7 光伏厂区背景测点5 （E 103°26'46.91"，N 35°50'37.01"） 37.5 36.3 55 45 否 / 8 光伏厂区背景测点6 （E 103°23'57.51"，N 35°49'45.97"） 38.4 37.3 55 45 否 / 9 光伏厂区背景测点7 （E 103°25'22.09"，N 35°48'51.98"） 37.7 37.1 55 45 否 / 10 董岭乡土坝塬村苦田社7号 37.5 37.0 55 45 否 / 11 董岭乡土坝塬村小湾社13号 37.7 37.2 55 45 否 / 12 董岭乡大山村大山社马三巴家 37.9 37.3 55 45 否 / 13 董岭乡大山村西山社38-1号 38.9 37.8 70 55 否 / 14 董岭乡赵家村夏庄社黄家 38.4 37.4 55 45 否 / 15 董岭乡周家塬村台子社16号 37.3 36.8 55 45 否 / 16 董岭乡三岭村下湾社1-2号 37.1 36.6 55 45 否 / 17 董岭乡长巴村庄窠湾子社7号 37.7 36.8 55 45 否 / 18 董岭乡董家沟村小沟社马家 38.1 37.1 55 45 否 / 19 董岭乡三岭村三岭社14号 | 37.9 36.8 55 45 否 / 20 董岭乡董家沟村大庄社马宝虎家 38.5 37.4 55 45 否 / 21 董岭乡三岭村湾子社12号 38.1 37.0 55 45 否 / 22 董岭乡苏尚村张家社8号 38.5 37.6 55 45 否 / 23 龙泉镇何汪村何家沟社8号 37.9 36.9 55 45 否 / 由上表可知，位于农村区域各测点昼间噪声监测值为（37.1~38.5）dB（A），夜间噪声监测值为（36.3~37.6）dB（A），均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求；位于G213国道50m范围内测点昼间噪声监测值为（38.3~38.9） dB（A），夜间噪声监测值为（37.4~37.8）（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本光伏电站工程位于临夏州东乡县董岭乡、龙泉镇境内，光伏电站场址为一般农田及废弃荒地，不涉及与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 （1）生态环境 生态环境影响评价范围为光伏电站、升压站区、施工检修道路、施工生产生活区及其周边300m范围内。 （2）大气环境 本项目光伏电站运行期采用清洁能源，污染物产生量极少，主要污染物为油烟；施工期的排放源主要为运输线路、主体工程基础开挖场地、土石方回填场地、施工机械作业场地等，大气污染物主要为粉尘（颗粒物）、THC、SO2、NO2等，为无组织排放。大气环境影响评价范围以施工期各无组织排放源为中心，直径200m的圆形区域。 （3）声环境 声环境影响评价范围确定为光伏电站、升压站厂界外以及道路两侧200m范围内区域。 2、环境敏感目标 根据光伏发电建设项目的特点，本评价将项目可能涉及到的环境敏感目标分为三类，即大气及声环境敏感目标、生态环境敏感目标及水环境敏感目标。 （1）生态环境保护目标 通过现场调查及查阅相关资料，本工程评价调查范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中规定自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区、重要生态敏感区和甘肃省生态保护红线范围。 （2）地表水环境保护目标 本工程光伏电站周边不涉及地表水环境保护目标。 （3）大气环境、声环境保护目标 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区，主要大气和声环境敏感点为项目周边居民点。根据工程可研资料，结合现场踏勘、调查访问及资料查阅，确定本工程环境保护目标。评价范围内声环境和大气环境保护目标主要为项目区内居民点，详见表3-4。 表3-4 本项目周围大气和声环境保护目标情况一览表 环境敏感点 规模/性质 分布、最近距离 保护要求 主要被影响 时段及方式 拟建光伏电站 周家塬村台子社 约20户，居住 光伏电站厂区周边（15~200）m范围内 声环境1类、4a类 大气环境二类 施工期可能受噪声、扬尘影响，运行期可能受光伏电站运行噪声影响 | 三岭村 下湾社 约8户，居住 光伏电站厂区周边（10~200）m范围内 三岭社 约6户，居住 光伏电站厂区周边（160~200）m范围内 湾子社 约5户，居住 光伏电站厂区周边（10~200）m范围内 长巴村庄窠湾子社 约5户，居住 光伏电站厂区周边（30~200）m范围内 大山村 大山社 约8户，居住 光伏电站厂区周边（50~200）m范围内 西山社 约6户，居住 光伏电站厂区周边（10~200）m范围内 土坝塬村 苦田社 约10户，居住 光伏电站厂区周边（50~200）m范围内 小湾社 约15户，居住 光伏电站厂区周边（30~200）m范围内 赵家村夏庄社 约15户，居住 光伏电站厂区周边（100~200）m范围内 董家沟村 小沟社 约40户，居住 光伏电站厂区周边（30~200）m范围内 大庄社 约30户，居住 光伏电站周边（10~200）m范围内 苏尚村张家社 约10户，居住 光伏电站周边（10~200）m范围内 何汪村何家沟社 约30户，居住 光伏电站周边（10~200）m范围内 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ①大气环境： 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见下表。 ②声环境 本项目位于乡村区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求；位于G213国道50m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 表3-5 项目所在区域执行的环境质量标准一览表 类别 标准名称 类别 标准限值 评价对象 参数名称 限值 环境 空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 SO2 24小时平均0.15mg/m3 评价区域内环境空气 1小时平均0.50mg/m3 CO 24小时平均4mg/m3 1小时平均10mg/m3 O3 日最大8小时平均0.16 mg/m3 1小时平均0.2 mg/m3 PM10 24小时平均0.15mg/m3 NO2 24小时平均0.08mg/m3 1小时平均0.20mg/m3 PM2.5 24小时平均0.075mg/m3 声 环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 等效连续 A声级 昼间55dB（A） 夜间45dB（A） 光伏电站、升压站所在区域及周边位于乡村区域 4a类 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 光伏电站、 升压站所在区域及周边位于G213国道50m范围内 2、污染物排放标准 ①大气污染物 本工程施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值：施工场界颗粒物浓度限值1.0mg/m3；运行期无大气污染物排放。 ②噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； 光伏电站及升压站位于乡村区域的范围内运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，光伏电站及升压站位于G213国道50m范围内运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，详见表4-2。 ③废水 本工程施工期生活污水采用旱厕定期清运；运行期生活污水采用升压站内设置的隔油池、化粪池、地埋式一体化污水处理装置进行处理后回用于站区绿化，不外排；太阳能电池板清洗废水散排至光伏板㡳，不会对周边水环境造成污染。综上所述，本工程施工期及运行期废水均不外排，故本次环评不设置废水排放标准。 表3-6 项目污染物排放标准一览表 类别 标准名称 类别 标准限值 评价对象 参数名称 限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放 颗粒物 1.0mg/m3 施工期扬尘 噪 声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 等效连续A声级 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 施工场界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类 等效连续A声级 昼间55dB(A) 夜间45dB(A) 光伏电站及升压站运行期厂界位于乡村区域 4类 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 光伏电站及升压站运行期厂界位于G213国道50m范围 |
| 其他 | 本项目运行期无生产废水排放，升压站生活污水经处理后作为回用于站区绿化，本项目无SO2、NOX排放，不设污染物总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目占用土地主要为一般农用地，项目地周边土地以一般农田及废弃荒地为主，项目区植被种类较少，无珍贵或濒危动、植物。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失。随着施工人员、机械设备的进场，人员活动、机械噪声等活动将直接影响施工区域附近的陆生动物。 但施工期对环境的影响是暂时性的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。具体内容如下所述： 1、生态环境影响分析 1.1对土地利用的影响 工程占地区现状为一般农田及废弃荒地，工程场内道路充分利用区内现有道路进行改建，光伏组件桩基基础、箱变基础占地属于点状式征地，占地用土地面积少。另外，工程建成后不会改变现有土地功能。 1.2对植物的影响分析 本项目占地类型为荒地、荒山，植被稀少，地表植被覆盖量较少，项目评价区域内未发现珍稀植物物种。工程施工占地破坏地表植被，但本项目占地所在地表基本植被较少，故所受影响的植被很小，更不会造成生物多样性的流失。项目建设主要包括太阳能光伏阵列单元基础工程，电缆敷设以及搭建工棚、仓库等临时性建筑等工程，在施工过程中会对地表产生扰动，同时在施工过程中施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压，破坏植被。 为了减小对生态环境的影响，项目施工中所有运输车辆必须沿规定的道路行驶，不得随意行驶；各种施工机具、施工材料、临时推土等均严格按设计规划指定位置放置，不得随意堆放。施工临时占地在施工结束后将采取植被恢复措施，及时播种草种，进行恢复性种植。因此，工程施工对当地植物的多样性无影响，同时在施工积极地开展水土保持措施，有利于区域生态环境的改善。 1.3对动物的影响分析 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要因素。光伏电站及附近区域内动物活动较少，且由于该区域周围主要为一般农田及废弃荒地，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境。因此施工期对野生动物的影响较小。 施工占地使工程区内野生动物的活动范围有所缩小，施工噪声在一定程度上会影响其生境质量，但由于施工期较短、场址相对整个地区来说范围又很小，动物的活动能力较强，本身有躲避危险的本能，可以迁移到附近生活环境一致的地方。因此，施工期对当地野生动物的影响程度较小，更不会造成野生动物种类和数量的下降。只要加强对施工人员和管理人员的教育，禁止对蛇类、蛙类乱捕乱杀，随着施工期活动的结束，对动物的影响也随之消失。 本项目所在区域无珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物、鸟类分布，其建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响生态系统的完整性。 施工期最主要的生态环境影响是水土流失和植被破坏，采取有效的防治措施后，对生态环境的影响较小。同时，本项目施工期短、施工量小，对生态环境的影响随着施工期的结束将逐渐消失。 1.4对景观的影响 施工期间道路建设和土地平整的临时占地将形成裸露地表、建筑材料堆放等一些劣质景观，造成与周围自然景观不协调，破坏自然景观。但这种影响随着施工结束和工程恢复措施的实施而逐渐减弱和消除。施工期对景观的影响是暂时的、可恢复的。 1.5对水土流失的影响分析 （1）水土流失影响因素分析 根据工程设计和施工规划等有关技术资料和特性，结合当地水土流失现状及水土保持要求，经综合分析可知，本工程的建设将带来土地占用、损坏植被、工程开挖、临时堆土等问题。 本工程施工期可能产生的水土流失的影响因素见表4-1。 表4-1 施工期可能产生水土流失影响的因素分析 工程项目 主要施工活动 水土流失影响分析 光伏发电区 场地平整、基础施工、设备安装及调试等 场地平整过程中扰动地表、损坏植被、改变土壤结构，挖填裸露边坡，降雨及大风时极易导致水土流失 道路区 路基填筑平整、路面铺筑、车辆运输等 扰动地表、损坏植被，施工过程中土方填筑，土方填筑形成裸露不稳定边坡，降雨及大风时易产生水土流失 升压站区 平场施工（填土）、基础施工、结构施工、场地处理等 扰动地表、损坏植被，施工过程中土石方挖填，临时堆土，土方填筑形成裸露不稳定边坡，降雨及大风时易产生水土流失 集电线路区 电缆通道开挖等 扰动地表、损坏植被、土方临时堆放等，降雨及大风时易产生水土流失 施工生产 生活区 场地平整、设施修筑 扰动地表、破坏植被，部分场地硬化减少地表水分入渗，增加径流 工程建设过程中如不采取有效的水土保持措施，将对工程和当地的水土资源及生态环境带来不利的影响，主要表现在： ①影响附近居民 流失土壤在径流的夹带下可能掩埋附近道路及绿地等，影响居民生产。 ②加速土地肥力流失，使土地贫瘠 水土流失的加剧，使土壤有机质流失、结构破坏，土壤中的氮、磷和有机物及无机盐含量迅速下降。同时土壤中生物、微生物及它们的衍生物数量也大大降低，从而使土地条件迅速恶化。 ③破坏生态系统，影响生态平衡 水土流失的加剧，破坏了植物生长环境，随着植被减少，容易造成小气候干旱、燥热，影响生态平衡，从而导致水、旱灾害的频繁发生，使附近居民生产生活环境恶化。 ④影响环境景观 本项目建设将因扰动原地貌、破坏大量的植被面积，使项目区水土保持功能在一定时期内有所降低甚至丧失，从而可能造成局部的水土流失，破坏生态环境。必须采取切实可行的水土保持措施，控制水土流失，改善生态环境。 2、环境空气影响分析 项目施工期对大气的环境影响主要体现在以下几个方面： 施工期大气污染物主要包括：主体工程基础开挖、土石方开挖和回填等施工作业产生的扬尘；场内及对外交通运输过程中产生的扬尘；各种施工车辆和机械排放的燃料废气。大气污染物主要有NO2、CO、SO2、颗粒物等，为无组织排放。 （1）土石方开挖、回填及临时堆土场扬尘 本工程施工对空气质量的不利影响主要源自施工过程中基础土石方开挖、堆放、回填和清运过程中以及建筑材料（水泥、白灰、砂子等）运输、装卸、堆放过程中产生扬尘等，其中TSP污染占主导地位。 据类似施工现场及周边的TSP监测，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内经常保持湿润，空气中TSP的监测结果见表4-2，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见图4-1。从监测数据可知，施工场地周边地区TSP浓度值在50m范围内呈明显下降趋势，50m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定，约25m处可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。如采取洒水措施后，距施工现场周边的TSP浓度值均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，洒水后TSP浓度见表4-3。 表4-2 施工近场空气中TSP浓度变化 单位：mg/m3 序号 距离 浓度范围 浓度均值 1 场界 1.259～2.308 1.784 2 场界下风向10m 0.458～0.592 0.525 3 场界下风向30m 0.544～0.670 0.607 表4-3 施工场地TSP浓度变化对比表 单位：mg/m3 监测点位置 场地不洒水 场地洒水后 距场地不同距离处 TSP的浓度值 （mg/m3） 10m 1.75 0.437 20m 1.30 0.350 30m 0.78 0.310 40m 0.365 0.265 50m 0.345 0.250 100m 0.330 0.238 120m <0.300 <0.300 图4-1 距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值 本工程施工产生的粉尘单位时间内排放的废气污染物数量较少，空气中的浓度很低，不会对施工区域造成明显的环境污染，其影响范围主要限于施工现场，对施工人员的身体健康会产生一些不利影响。 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中，Q：起尘量，kg/t·a； V50：距地面50m处风速，m/s； V0：起尘风速，m/s； W：尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。 不同粒径粉尘的沉降速度见表4-4。 表4-4 不同粒径尘粒的沉降速度一览表 粉尘粒径((m) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 | 0.147 粉尘粒径((m) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径((m) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表4-3可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围（50m）内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 （2）交通运输扬尘 根据其它同类工程的监测资料，土方运输车辆产生的扬尘在下风向50m处的落地浓度为11.63mg/m3左右，在下风向100m处的落地浓度为9.69mg/m3左右，在下风向150m处的落地浓度为5.09mg/m3左右，交通运输扬尘为无组织排放。 （3）燃料废气 道路施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 本工程施工产生的粉尘和燃油废气单位时间内排放的废气污染物数量较少，空气中的浓度很低，不会对施工区域造成明显的环境污染，其影响范围主要限于施工现场，对施工人员的身体健康会产生一些不利影响。检修道路部分路段对两侧分布的零星居民区，道路改建及材料运输产生的粉尘将会对沿线居民产生不利影响。 项目施工区域地势较空旷，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对周边环境产生明显的影响。 综上所述，项目的施工期间会对局部地区的环境空气质量造成一定的影响，但随着施工期的结束，这些影响也随之消失。 3、水环境影响分析 （1）施工废、污水环境影响分析 项目施工期废水主要分为生产废水与生活污水。 施工生产废水主要为施工机械冲洗废水，用水量约为2m3/d，废水产生量约为用水量的90%，即1.8m3/d（施工期间废水总量约500m3）。施工废水中的主要污染物为SS（1000~2000）mg/L及石油类（5~10）mg/L。 施工人员生活污水：施工期间施工人员生活用水按50L/人·d考虑，高峰期施工人数120人，则生活污水日产生量6m3，废水产生量按用水量的80%计，生活污水日排放量为4.8m3。考虑施工期10个月（按300天计），则施工期间废水总量为1440m3。参考一般城镇居民生活污水中污染物浓度，结合本光伏电站施工特点以及施工期施工人员生活污水类型的实际情况，确定本项目施工期生活污水中主要污染因子为COD（300mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（120mg/L）、NH3-N（30mg/L）和动植物油（40mg/L）等。 对周边地表水体的环境影响分析 施工期废污水主要为施工生产废水（包括机械修配废水、施工机械清洗废水）以及施工生活污水等，施工期废水乱排乱放会对周边环境造成不良影响；同时，施工生产废水及施工生活污水可能会对周边地表水体产生一定影响，施工期废水对周边地表水体的影响主要有以下几方面： ①在施工材料堆放管理不善或开挖土石方堆放不当、施工结束后施工临时占地未及时进行绿化恢复等情况下，遇雨水冲刷时可能会产生SS较高的雨水地表径流，这部分雨水进入附近地表水体将导致一定范围、一定时间内SS增高。通过采取加强施工管理、施工时做好施工材料及开挖土石方防护以及施工结束后及时进行绿化恢复等措施，可有效降低雨水冲刷形成的地表径流中的SS浓度。 ②在汇水区附近的箱变基础开挖施工时，如遇雨季冲刷会导致地表径流污染。通过采取合理安排施工时间（避开雨季施工）以及开挖土方及时回填等措施，可有效防治地表径流污染。 4、声环境影响分析 施工期噪声包括固定机械施工产生的固定噪声源及各种运输车辆产生的流动噪声源，具有短期性、暂时性的特点。施工期结束后，施工噪声对周围环境的影响也将随之结束。 （1）固定噪声源影响 施工期固定源强噪声源主要施工机械设备，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），采用无指向性点声源几何发散衰减公式预测固定噪声源影响： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——已知r0处的A声级，dB（A）； r——测点距声源的距离，m。 I.主要施工机械噪声影响预测 根据不同施工设备噪声源强，按上式预测各主要施工机械噪声影响情况见表4-5。 表4-5 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 机械 类型 距施工机械距离(m) 5 10 20 40 60 80 100 150 200 300 400 汽车 起重机 88.0 82.0 76.0 69.9 66.4 63.9 62.0 58.5 56.0 52.4 49.9 混凝土搅拌运输车 85.0 79.0 73.0 66.9 63.4 60.9 59.0 55.5 53.0 49.4 46.9 混凝土输送泵 88.0 82.0 76.0 69.9 66.4 63.9 62.0 58.5 56.0 52.4 49.9 灰浆搅拌机 88.0 82.0 76.0 69.9 66.4 63.9 62.0 58.5 56.0 52.4 49.9 内燃压路机 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 钢筋调直机 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 钢筋切断机 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 钢筋弯曲机 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 反铲挖掘机 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 嵌入式振捣器 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 电焊机 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 自卸车 80.0 74.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 41.9 由上表可知，各施工机械单独运行时施工机械距离场界40m范围内，场界处噪声将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间要求；同时，根据同类工程施工情况，本工程不进行夜间施工。 5、固体废物影响分析 光伏电站施工期固体废物主要来源于主体工程施工中的废弃土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）表土剥离及土石方平衡分析 ①表土剥离分析评价 根据水土保持方案，本工程光光伏支架采用预应力管桩，单基预应力管桩施工对地表扰动面积极小，无需进行表土剥离；升压变电站区域及储能区为进行土建施工需对表土进行剥离；集电线路区域需对电缆沟开挖用地及塔基永久占地剥离表土，用于后期绿化覆土；道路工程区域对占用部分进行表土剥离，剥离后的表土铺在光伏发电站场区或用作弃渣场区域表土回填；施工临时设施区域以占压为主，无需剥离表土，表土剥离及回填平衡详见下表。 表4-6 表土平衡分析表 项目组成 表土面积（hm2） 表土剥离（万m3） 表土回填（万m3） 调出（万m3） 调入（万m3） 升压变电站区 0.82 0.09 0.09 储能区 0.51 0.08 0.08 集电线路区 9.21 1.41 1.41 道路工程区 29.12 4.37 3.29 1.08 弃渣场区 7.24 1.09 2.17 1.08 合计 46.9 7.04 7.04 综上所述，本工程表土平衡满足水土保持要求。 ②土石方平衡分析与评价 （1）光伏发电场区 因现有光伏发电场区场地坡度较大，需进行场地平整，土方开挖0.42万m³，填方0.13万m³，弃方0.29万m³；光伏发电场区土石方主要是箱变基础开挖及回填，土方开挖1.08万m³，填方0.24万m³，弃方0.84万m³。 （2）升压变电站区 升压变电站区土石方主要包括场地平整及土建基础开挖及回填。 场地平整工程：土方开挖5.94万m³，弃方5.94万m³； 土建基础开挖及回填方量：土方开挖0.39万m³，填方0.12万m³，弃方0.27万m³，分项罗列如下： 主变压器基础：土方开挖0.03万m³，填方0.01万m³，弃方0.02万m³； 主变构架：土方开挖0.01万m³，填方0.01万m³； 中性点支柱及母线桥支架基础：土方开挖0.04万m³，填方0.01万m³，弃方0.03万m³； GIS基础+构架基础：土方开挖0.14万m³，填方0.02万m³，弃方0.12万m³； SVG成套设备基础：土方开挖0.02万m³，填方0.01万m³，弃方0.01万m³； 箱泵一体化设备基础：土方开挖0.09万m³，填方0.02万m³，弃方0.07万m³； 给水机组：土方开挖0.01万m³，填方0.01万m³； 接地电阻成套装置基础：土方开挖0.01万m³，填方0.01万m³； 其他附属设备基础：土方开挖0.02万m³，填方0.01万m³，弃方0.01万m³； 污水处理设备：土方开挖0.02万m³，填方0.01万m³，弃方0.01万m³。 （3）储能区 储能区土石方主要包括场地平整及土建基础开挖及回填。 场地平整工程：土方开挖1.02万m³，填方1.02万m³； 基础：土方开挖0.26万m³，填方0.10万m³，弃方0.16万m³； （4）集电线路区 集电线路区土石方主要是架空线路铁塔基础挖填土石方及电缆沟挖填土石方。 集电电缆线路工程：土方开挖10.00万m³，填方10.00万m³； 接地工程：土方开挖8.40万m³，填方8.40万m³。 （5）道路工程区 道路工程区土石方主要为路基挖填。 检修道路改造：土方开挖29.01万m³，填方14.50万m³（外购），弃方29.01万m³，碎石铺路1.32万m³（外购）； 检修道路新建：土方开挖26.50万m³，填方7.95万m³（外购），弃方26.50万m³，碎石铺路0.49万m³（外购）； 进场道路恢复：土方开挖1.20万m³，填方1.20万m³。 （6）施工临时设施区 施工临时设施区土石方主要是场地平整，开挖土方0.12万m³，填方0.12万m³。 （7）弃渣场区 弃渣场区表土面积7.24hm2，表土剥离1.09万m³，工程弃渣结束后进行回填，覆土面积7.24*1.25=9.05hm2（含边坡），表土回填2.17万m³，浆砌石挡墙利用外购石方约0.2万m³。 项目土石方平衡表见下表。 表4-7 工程土石方平衡及流向一览表 单位：万m3 项目名称 单项名称 挖方 填方 调入 调出 借方 弃方 数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向 光伏发电场区（1） ① 箱变基础土方 1.08 0.24 0.84 弃渣场 ② 场地平整 0.42 0.13 0.29 弃渣场 小计 1.50 0.37 / / / / / / 1.13 道路工程区（2） ① 检修道路改造路基土方 29.01 14.50 外购 29.01 弃渣场 ② 检修道路改造碎石铺路 1.32 外购 ③ 检修道路新建路基土方 26.50 7.95 外购 26.50 弃渣场 ④ 检修道路新建碎石铺路 0.49 外购 ⑤ 进场道路恢复 1.20 1.20 ⑥ 表土剥离 4.37 1.08 （7）区① ⑦ 表土回覆 3.29 小计 61.08 4.49 / / 1.08 / 24.26 / 55.51 集电线路区（3） ① 集电线路工程 10.00 10.00 ② 接地工程 8.40 8.40 ③ 表土剥离 1.41 ④ 表土回覆 1.41 小计 19.81 19.81 / / / / / / / 升压变电站区(4) ① 场地平整 5.94 5.94 弃渣场 ② 设备基础土方 0.39 0.12 0.27 弃渣场 ③ 表土剥离 0.09 ④ 表土回覆 0.09 小计 6.42 0.21 / / / / / / 6.21 储能区(5) ① 场地平整 1.02 1.02 ② 建构筑物基础土方 0.26 0.10 0.16 弃渣场 ③ 表土剥离 0.08 ④ 表土回覆 0.08 小计 1.36 1.20 / / / / / / 0.16 施工临时设施区(6) ① 场地平整 0.12 0.12 小计 0.12 0.12 / / / / / / / 弃渣场（7） ① 浆砌石挡墙 0.20 外购 ② 表土剥离 1.09 ③ 表土回覆 2.17 1.08 （2）区① 小计 1.09 2.17 1.08 / / / 0.20 / / 合计 91.38 28.37 1.08 / 1.08 / 24.46 / 62.87 图4-2 土石方平衡图 综上所述，本工程土石方量总体较小，满足水土保持要求。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要为建筑废弃料、安装材料边角料、废包装材料等，建筑废弃料等可回收利用的回用于回填光伏电站区域内检修道路，不可回收的安装边角料、废包装材料等建筑垃圾集中收集至临时垃圾收集点后统一清运处理。 （3）生活垃圾 施工人员的生活垃圾按施工人员每人（工日）产生0.5kg计，施工高峰期固体废弃物约0.06t/d，若堆存处理不当，遇雨水冲刷，造成流失，对周围环境产生污染影响，将集中收集至临时垃圾收集点后统一清运处理。 施工期固体废物均妥善处置，严禁向周边任何水体倾倒，运输车辆采用密封措施，防止固废沿途洒落，对周边环境影响较小。 6、对项目周边集中居民区的影响分析 经现场踏勘，本工程光伏电站周边主要分布为村庄，工程施工期对其影响主要为大气环境及声环境影响。 根据本次环评预测结果，施工期固定噪声源在施工场界40m范围内场界处噪声将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间标准要求，施工期交通运输噪声在距离道路20m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间标准要求，同时根据同类工程施工情况，光伏电站夜间不进行施工，在采取将高噪声施工机械尽量远离周边声环境保护目标布置且施工运输道路尽量避开集中居民区等措施的前提下，工程施工期噪声对周边集中居民区影响较小。 根据同类工程施工情况，光伏电站施工开挖量较小，且本工程光伏电站场地较为开阔，因此在采取前述大气环境保护措施的基础上，本工程光伏电站施工扬尘对周边大气环境的影响较小。 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。建设单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，使拟建项目施工对周围环境的影响程度降到最低。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目不会改变土地使用性质，有效的节省了土地资源。平地阵列前后排间距取10 米。东西向取0.5 米，确保了下方植被的光照，对生态的影响较小。 2、环境空气影响分析 本工程光伏电站运行期无大气污染物产生，仅升压站有少量食堂油烟排放。 3、水环境影响分析 （1）运检人员生活污水 项目运行期主要污水为升压站内员工生活污水，生活污水量为0.96m3/d，345.6t/a。本项目设置1座隔油池、1座化粪池及地埋式污水处理设备对生活污水进行处理，并设置蓄水池，对地埋式污水处理设备出水进行储存，用作周边绿地（水量较小），经表层土壤吸收后挥发，对地下水无影响。 （1）处理方法及工艺 升压站生活污水考虑采用隔油池+化粪池+地埋式一体化生活污水处理装置（处理能力1m3/h）进行处理，地埋式一体化生活污水处理装置处理效果较好，占地面积小，操作简单。该处理装置包括格栅池、调节池、氧化池、沉淀池、污泥池，采用“预处理+生物接触氧化+沉淀”的处理工艺。土建需要设备基础，控制柜放在室外，不需要操作间。污水流过格栅拦截较大的SS后，进入调节池均化水质与调节水量，而后进入生化处理单元，经过好氧微生物的分解和同化作用，污水中的有机物被去除，最后经斜管沉淀池沉淀。 预处理单元：污水先经过格栅和格网，拦截污水中较大的SS和杂物。 生物接触氧化单元：污水通过调节池充分调节水量和水质后，用提升泵提升进入生物接触氧化池。采用鼓风曝气，空气经高压风机送入氧化池内，经点阵式布置的曝气器均匀曝气，保证氧化池内有充足的溶解氧供应微生物生存与繁殖需要。利用好氧微生物对有机物进行分解，转化为稳定无害的无机物如CO2、H2O等，同时在亚硝化菌和硝化菌的作用下将污水中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。 沉淀单元：污水经生化反应后投加混凝剂（聚合氯化铝）以形成絮凝体，通过斜管的沉淀作用去除水中的SS和微生物残体，沉淀后的水达标排放。 处理过程中产生的污泥排到污泥池中，上清液溢流进调节池，由于本工程产生污泥量极少，浓缩后的污泥可集中处理后由人工每年清理外用作农肥。 运行期废水处理达标可行性见表4-8。 表4-8 废水处理达标可行性一览表 序号 名称 项目 COD （mg/l） BOD5 （mg/l） SS （mg/l） NH3-N （mg/l） 动植物油（mg/l） 1 隔油池 进水（mg/L） 300 150 250 25 40 出水（mg/L） 300 150 250 25 24 去除率% — — — — 60 2 化粪池 进水（mg/L） 300 150 250 25 24 出水（mg/L） 225 136.5 175 24.25 23.28 去除率% 25 9 30 3 3 3 地埋式污水处理一体化设备 进水（mg/L） 225 136.5 175 24.25 23.28 出水（mg/L） 33.75 13.65 17.5 7.28 22.58 去除率% 85 90 90 70 3 （2）排放去向和标准 光伏电站运行期生活污水经隔油池、化粪池、地埋式一体化生活污水处理装置（处理能力1m3/h）处理后回用于站区绿化，不外排。 地埋式一体化生活污水处理装置 图4-3 同类工程升压站内生活污水处理装置示例 （2）太阳能电池板清洗废水 由于光伏电站组件积尘会影响发电效率，故应对光伏组件进行清洗，以保证组件的发电效率。本项目太阳能组件采用自然降雨淋洗和定期人工洒水冲洗，不使用任何清洁剂。人工清洗次数可定为1次/年，清洗水量按照0.5L/m2计，组件总数量为444470块，单个组件面积（2285mm××1134mm）2.59119m2，组件总面积为1151706.219m2，年使水575.85t/a。光伏电板人工清洗废水产生量为460.68 t /a（按用水量的80%计），主要污染物为SS。 4、声环境影响分析 A、升压站噪声 （1）噪声源强 升压站运行期间的噪声主要是由主变运行产生的，本环评按主变1m处声压级为65dB（A）进行分析。 （2）预测模式 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声压级产生衰减。 噪声预测采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中“8.3 户外声传播衰减计算公式”： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 上式中： Lp（r）——距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 本环评仅考虑几何发散衰减（Adiv），根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中“8.3.2 几何发散衰减（Adiv）”，噪声预测公式简化为： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0） 式中： LP（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； LP（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB r—预测点距离声源的距离，m。 按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），新建项目以升压站厂界噪声贡献值作为评价量；环境保护目标以预测值作为评价量。 （3）预测分析及结果 经模式预测，升压站厂界噪声预测值见下表。 表4-9 升压站厂界噪声预测结果一览表 名称 主变与厂界距离（m） 贡献值 (dB(A)） 标准值 1#主变 2#主变 昼/夜间值(dB(A)） 西北侧厂界 37.5 37.5 36.5 55/45 西南侧厂界 24 38 38.9 55/45 东南侧厂界 70.2 70.2 31.1 70/55 东北侧厂界 24 38 38.9 70/55 经模式预测可知，拟建110kV升压站建成投运后厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类、4类标准要求。升压站周边无声环境敏感目标。 因此，本工程110kV升压站运行期对周边声环境影响较小。 B、光伏发电系统噪声 本项目光伏电站运行期噪声源主要有箱变、清洗太阳能板的小型清洗车。小型清洗车辆运行时噪声在（70～80）dB（A）；箱变的噪声较小，不高于45dB（A），且布置于箱体内，对外界影响极小；清洗车为流动声源，运行于光伏阵列间，运行时间较短且间断运行，对厂界外的影响很小。 综上所述，本项目光伏电站建成运行后，场界及周边环境均能满足相关标准要求。 5、固体废弃物影响分析 本工程光伏电站运行期间固体废物分为生活垃圾与生产垃圾。生活垃圾主要为运检人员生活垃圾。生产垃圾主要为太阳能发电系统中逆变器、配电柜、太阳能电池板组件等；升压站内主变压器事故及检修状态下会产生废变压器油，直流系统运行过程中会产生废蓄电池。 （1）生活垃圾处置 本工程运行期运行期运检人员产生的生活垃圾经济中收集后定期清运。 （2）生产垃圾处置 光伏电站运行期间电池板一般不会损坏，意外损坏时产生的电池板、玻璃、边框及设备支架等属Ⅰ类一般工业固体废物，均可由生产厂家或回收单位进行回收利用；对逆变器等电子设备可按《电子废物污染环境防治管理办法》（环境保护总局令第40号）的规定，交由厂家回收处置或交给有相应处置资质的单位进行处置。 含油废物：站内设有事故油池及配套储油坑、排油管等设施，能够满足主变压器事故及检修时的排油需求。根据《国家危险废物名录》，变电站含油废物属于危险废物，类别为HW08，行业来源为非特定行业，废物代码为900-220-08，危险特性为毒性、易燃性，应交由具有相关危险废物处理资质的单位进行处理。 废铅酸蓄电池：根据《国家危险废物名录》，废铅酸蓄电池属于危险废物，类别为HW31，行业来源为非特定行业，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性，应交由具有相关危险废物处理资质的单位进行处理。 升压站直流系统内铅酸蓄电池使用寿命结束后，应严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）进行收集、运输、贮存，盛装废蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀，装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中附录A所要求的危险废物标签。禁止私自打孔或破损铅蓄电池、倾倒酸液，禁止将废电池堆放在露天场地以免遭受雨淋水浸；批量废电池贮存点不得放置其他物品，需配备相关的消防器材及安全标识。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及有关要求，建设单位须按照国家有关规定制定危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），并向临夏州环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关资料，危险废物管理计划应当报临夏州环境保护行政主管部门备案。 同时，本环评要求建设单位在升压站内设置1间面积为20m2的危废暂存间，并保持危废暂存间的正常使用，并在后期与有相应资质的单位签订危废物处置协议，及时对产生的危险废物进行处理处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及有关要求，固体废物的堆积、贮存必须采取防扬洒、防流失、防渗漏等污染防治措施，具体措施如下： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求危险废物处置间需满足以下要求： •危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求废矿物油桶防渗漏。 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；基础必须防渗，防渗层若为粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），厚度至少1m；也可采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 •储存室均需要设置照明措施。 •储存室地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 •储存室应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ②储存容器的要求： •项目矿物油收集桶和防漏胶袋需采用符合标准的专用收集桶。 •收集桶和防漏胶袋材质要满足相应强度需求。 •收集桶和防漏胶袋必须完好无损，容器材质要与矿物油互不相容。 •各收集桶和防漏胶袋均为封闭收集。 •收集桶内顶部与矿物油表面之间保留100mm以上空间。 •收集桶和防漏胶袋外必须贴上危险废物标签。 ③储存措施要求： •对其中存放的危险废物进行分区存放，公司应每一次都对回收的矿物油进行记录，记录内容包括：废油名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、矿物油出室时间以及回收单位名称。 •定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④废油储存运行管理要求 •废油每个收集桶之间必须留有搬运通道。 •废油不能混合装在同一个收集桶内。 •废油进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。 •进入废油收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 危险废物由有资质的单位上门回收。危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定执行。 在采取上述措施后，光伏电站运行期产生的固体废弃物不会对外环境产生影响。 6、环境风险分析 （1）环境风险识别 经比较分析，升压站潜在的环境风险源是变压器，在事故或自然灾害情况下变压器内用于散热的变压器油可能会发生泄漏。 （2）潜势分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，油类物质的临界量为2500t。根据计算，Q=25/2500=0.001＜1，故该项目环境风险潜势为Ⅰ。（注：目前升压站主变还未招标，类比相同容量和电压等级主变，油最小于25t，本次计算按25t计列。） （3）评价等级判定 表7-16 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 依据《建设项目环境风险评价建设导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅作简单分析。 （4）环境风险分析 根据《国家危险废物名录》，变压器废油属于有毒废物，废物类别为HW08，行业来源为非特定行业，废物代码为900-220-08，危险特性为毒性。 变压器油泄漏只有在主变压器出现事故并失控时才有可能发生，若不能够及时处理或处理不当泄漏至外环境，会造成一定环境污染。泄漏量较大的对地表水环境、土壤环境均有一定影响。 为了防止变压器油泄漏至外环境，本工程拟在110kV升压站内设置一座有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求，并通过事故排油管与变压器相连，在事故并失控情况下，泄漏的变压器油经事故排油管自流进入总事故油池，确保变压器油不会溢流外环境，事故油池收集的变压器废油由有资质的变压器废油处置单位回收处置。 图4-3 事故油处理流程 集油坑和事故油池结构示意见图4-4、图4-5。 图4-4 事故油坑结构示意图 图4-5 事故油池结构示意图 变电站检修及事故状态下产生的含油废物交由具有相关危险废物处理资质并有接纳能力的单位进行处理。本工程110kV升压站本期拟建2台100MVA的主变压器。后期设计过程中，建设单位应根据本期新建主变选型结果对事故油池有效容积进行校核，确保站内事故油池有效容积满足站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求，若不能满足，则需对站内拟建事故油池进行扩容。在事故状态下，泄漏的变压器油经事故排油管自流进入总事故油池，确保变压器油不会溢流外环境，事故油池收集的变压器废油由有资质的变压器废油处置单位回收处置。 总事故油池及油坑均采取防渗设计，防止事故油池收集的变压器废油渗漏而污染土壤及地下水。另外，升压器事故漏油已纳入电力设施安全生产应急预案。根据国内外长期输变电工程的实际运行经验，110kV升压站主变事故漏油的实际发生概率极小。 综上所述，即使发生变压器油泄漏，通过总事故油池收集，不会溢流到环境之中污染土壤、地下水和地表水，产生重大环境污染事故。 7、光污染环境影响分析 国内外对于光污染目前并没有一个明确的定义，现在一般认为，光污染泛指影响自然环境，对人类正常生活、工作、休息和娱乐带来不利影响，损害人们观察物体的能力，引起人体不舒适感和损害人体健康的各种光。 光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕墙，无眩光，故不会产生光污染。 同时，本工程部分光伏厂区厂界紧临居民区，为进一步减轻本工程光伏电站运行期对周边居民点的光污染影响，本环评建议在后期设计及铺设光伏板的过程中合理布置临近居民区的光伏面板位置和放置角度，改变太阳光反射高度，防止对光伏电站周边居民区产生光污染影响。 8、景观影响分析 本项目所在区域为农田和村落。项目建成后，排列整齐的蓝色太阳能板与农田融为一体构成一个美观、独特的人文景观，具有明显的社会效益和经济效益。 9、服役期满后的环境影响分析 若建设单位考虑在光伏电站服役期满后继续利用该处场地进行光伏发电，则应在完善相关环评等手续后，对光伏组件及相关电气设备进行更换，尽量利用已有建构筑物；若不再进行光伏发电，则应对项目使用的光伏组件、电气设备、建构筑物等进行拆除。 服役期满后，本工程光伏电站的主要废弃物为废旧光伏组件、电气设备以及设备支架。服役期满后，光伏电站中汇流箱、箱变、电缆等电气设备均有成熟的回收技术，项目中光伏组件和电气设备交由生产厂家回收处理；同时，服役期满后应拆除硬化地面及设备支架基础，拆除过程中应尽量采用影响较小的开挖方式，并在拆除完成后及时恢复土地原有使用功能。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）场区道路走线合理性分析 场内道路全长58.79km，其中新建检修道路15.846km，改建道路42.944km，场内道路在选线时已尽可能考虑结合地形地貌，以减少占地面积和开挖量；道路沿线不涉及特殊环境敏感区域；场内道路建成后保留作为检修道路，部分道路后期能作为通村公路使用，可改善区域交通条件，方便区内居民生产生活；由于场内施工道路全部保留为永久道路，光伏电站运行期其主要任务是满足巡视、检修车辆的通行和附近居民使用，车流量极小，因此交通噪声对道路沿线居民的影响极小。 综上所述，场内道路走线合理，无环境制约性因素。 （2）集电线路选线合理性分析 经核实相关设计资料，本工程集电线路在厂区内均匀分布且尽量选择了较短的路径，尽量减少了与其它管线的交叉，同时集电线路尽量直接沿场内检修道路进行了敷设。通过在设计阶段对集电线路的优化布置，尽量减少了占地以及二次施工，可知集电线路选线进行了充分考虑和设计，路径合理。 （3）施工“三场”设置合理性分析 ①砂石料场及取土（石、渣）场 本工程施工所需的水泥、木材、砖、砂、石料等主要建筑材料，均可在当地市场购买，购买的材料在采挖以及运输过程中的水土流失防治责任由供货方承担。 本工程施工过程中同时存在挖方和填方区，主体工程设计中通过优化工程布局，就地取材、综合利用，填方区所需土石方均由挖方区调配。因此，本工程不需要布设取土（石、料）场。 ②弃渣场和临时堆土场 本项目场主体设计共规划渣场4座，分别布设于南、西、北、中4个方向，渣场沿场内道路布置，渣场总占地7.24hm2，总容渣量86.0万m³，规划弃渣量62.87万m³（折合为松方83.81万m³）。 1#弃渣场位于1号光伏发电场范围内，临近进场道路，主要堆放来自4号、1号、2号光伏发电场区、储能区、升压站及道路工程的弃渣；2#弃渣场位于10号光伏发电场区范围内，临近进场道路，主要堆放来自5号、6号、8号、10号、13号、16号、7号光伏发电场区及道路工程的弃渣；3#弃渣场位于11号光伏发电场区范围内，临近进场道路，主要堆放来自11号、12号、14号光伏发电场区及道路工程的弃渣；4#弃渣场位于3号光伏发电场区范围内，临近进场道路，主要堆放来自15号、17号、18号、3号、9号光伏发电场区及道路工程的弃土。 规划的4个弃渣场均为缓坡地带，远离河道、湖泊、水库等，渣场周围无明显地表水，渣场下游500m范围内无居民点，也无企业和重要公共设施等。同时，根据工程区1：2000地形图对渣场容量进行了复核，渣场容量能满足堆渣要求。 在满足施工要求同时，考虑以上因素，与主体工程专业协商，最终选定该4座渣场。在对弃土采取拦挡、排水等工程措施后，能保证渣体稳定，同时辅以植物绿化措施，可最大限度地恢复和改善弃渣场地的生产条件和景观功能。从水土保持角度分析，渣场的选址、堆渣容量等渣场规划基本可行。 本项目临时堆土场均设置在项目占地范围内，不新增占地。由于目前不明确临时堆土场准确地点，本环评要求： 1）下阶段设计和施工时，进一步优化临时堆土场设置位置、数量、规模，选址应尽量设置在汇水面积小区域； 2）临时堆土应坚持“先防护，后堆放”的原则，严格落实各项水土保持防护措施，堆放土方应及时回填利用，避免大量土方长时间堆放； 3）靠近光伏电站周边距离较近的村庄施工时在附近设置的临时堆土场在大风天气时应加强苫盖措施，必要时可进行洒水降尘；同时，在后期建设过程中，临时堆土场的选址应尽量避开集中居民区进行设置。 在落实本报告表和工程水土保持方案提出的各项措施和要求的前提下，工程设置的临时堆土场从环保角度是合理的。 ③施工生产生活区 本项目布设1处施工生产生活区，施工生产生活区设置的合理性主要从光伏电站外部、内部交通运输的便捷性以及对周边环境的影响等方面进行考虑。 1）外部运输的便捷性。光伏电站场区对外交通极为便利，场区临近国道、省道，场址附近有村村通道路，外部交通网较为发达。 2）内部运输的便捷性。施工生产生活区靠近光伏电站场内道路布置，向其他方向输送建筑材料均较为便捷，施工设备运往施工生产生活区维修也较为便捷。 3）对周边环境的影响。本项目施工生产生活区仅承担建筑材料储存、施工机械维修加工及施工人员临时休息等功能，不设立专门的生活区。项目区内无自然保护区、风景名胜区和森林公园等生态敏感保护目标分布；施工生产生活区产生的生活污水及生活垃圾量比较小，且不在夜间施工，对周边自然环境和周边居民影响较小。 综上所述，在满足本环评提出要求的情况下，本项目施工生产生活区的设置是合理的。同时建议下阶段微观选址设计时进一步优化施工生产生活区位置，避开植被较好的区域，远离居民点，根据地形尽量减小开挖面和土石方量。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1预防措施 （1）合理调配土石方 基坑开挖、取水管道和排水管道施工等工程建设所产生的的土石方可以用于厂区场地的平整。 （2）规范施工 ①优化工程施工工艺。在施工过程中应先将站区周边的拦挡墙和排水沟布设好，避免生产中造成水土流失； ②合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季和汛期施工； （3）对水土保持方案已实施的水土保持工程，应加强管理，建立相应管护制度，并定期进行水土保持监测工作。 1.2临时措施 临时措施主要是指在工程施工期间对开挖的土石方所采取的水土保持防护措施，一般是在主体工程施工前或与主体工程施工同时进行。施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行防护，防护措施包括以下几个方面： （1）在施工前，应首先进行地表清理，将地表熟土层集中堆放在临时堆土场区，施工完毕后，熟土层应均匀地铺在地表，用于土地的复垦与种植；将基础开挖的临时弃土集中堆放在临时堆土场区，施工完毕后，全部回填。在施工期间，临时堆土场集中堆放的表土和集中堆放的弃土，需要布设临时排水沟和沉沙池，并与主体工程的排水系统相连接，防止弃土随地表径流流失。 （2）工程建设区土建施工要尽量避开雨季。 （3）各施工区域临时占地区域挖方首先用于回填利用，对于挖方不能立即回填的，其堆放场所要做好临时防护措施。 （4）所有建筑工地排水、设备清洗水要集中处理，尽量重复利用，对施工场所进行喷洒，减少地面起尘。 （5）各区域施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所，并进行平整、碾压、土层覆盖。 （6）各施工场地平整时，要结合地形条件采用削坡或分级开挖形式进行，要求在各开挖面和临时堆存土料采取临时的拦挡和截排水措施。 综上所述，结合各施工区自然环境状况开展项目扰动区域内生态修复及水土保持工作，可有效防止临时防护措施控制施工过程中以及工程完工后的水土流失，并对周边区域开展生态恢复，降低工程生态环境影响。 2、大气环境保护措施 为减轻施工期对周边大气环境的影响，建议采取以下措施： （1）土石方开挖、回填及临时堆土场扬尘 项目升压站施工、道路施工时土石方开挖、回填及堆放将会产生扬尘，建设单位应采取以下措施减小土石方开挖、回填及堆放影响： ①土方回填后的剩余土石方及时清运，尽快恢复植被，减少扬尘。 ②加强施工管理，提倡文明施工，避免在大风天施工，尤其是引起地表大面积扰动的作业。 ③按照《大气污染防治行动计划》和《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求，对粉状物料贮存场所，应采取防尘网和防尘抑尘措施，防止颗粒物逸散。 ④在距离周边集中居民区特别是学校等区域较近时，建议在施工场地周边设置临时围挡，减轻施工扬尘对周边大气环境的影响。 采取以上措施后，土石方开挖、回填及临时堆土场扬尘影响范围较小，对周边环境及敏感点影响不大。 （2）交通运输扬尘 根据其它同类工程的监测资料，土方运输车辆产生的扬尘在下风向50m处的落地浓度为11.63mg/m3左右，在下风向100m处的落地浓度为9.69mg/m3左右，在下风向150m处的落地浓度为5.09mg/m3左右。交通运输扬尘为无组织排放。 本环评要求施工单位采取如下措施减轻交通运输扬尘对周边大气环境的影响： ①加强道路管理和维护，保持路面平坦清洁，无雨日要勤洒水；配备公路养护、维修、清扫队伍，使道路处于良好的运作状态，削减车辆运输产生的扬尘。 ②按照《大气污染防治行动计划》和《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求，在物资运输过程中注意防止环境空气污染。水泥、石灰、粉煤灰等细颗粒材料运输采用密封罐车；采用敞篷车运输，用篷布遮盖；装卸、堆放中应防止物料流散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆清洁。 ③在施工区控制车速，靠近敏感区行驶的车辆，车速不得超过20km/h，同时施工运输车辆行驶路线应尽量避开集中居民区提别是学校等环境保护目标。 施工期结束后，交通粉尘浓度大幅降低，对当地局部环境空气质量影响不大。 （3）燃料废气 道路施工机械主要有压路机、起重机等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为小型机械，单车排放系数相对较小，且施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 本工程施工产生的粉尘和燃油废气单位时间内排放的废气污染物数量较少，空气中的浓度很低，不会对施工区域造成明显的环境污染，其影响范围主要限于施工现场，对施工人员的身体健康会产生一些不利影响。检修道路部分路段对两侧分布有杨家桥居委会等集中居民区，材料运输产生的粉尘将会对沿线居民产生不利影响。 针对施工过程中产生的燃料废气，本环评建议采取如下措施： ①严格执行《机动车强制报废标准规定》，推行强制更新报废制度，特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。 ②选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 项目施工区域地势较空旷，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对周边环境产生明显的影响。 综上所述，项目的施工期间会对局部地区的环境空气质量造成一定的影响，但随着施工期的结束，这些影响也随之消失。 3、地表水环境保护措施 施工期废水乱排乱放会对周边环境造成不良影响；同时，施工生产废水及施工生活污水可能会对周边地表水环境保护目标产生一定影响，需采取相应措施进行处理。 （1）机械冲洗废水处理 ①机械冲洗废水处理方法 机械冲洗废水处理方法主要有隔油池处理和成套油水分离设备处理。隔油池构造简单，造价低，管理方便，但处理废水量小。成套油水分离设备油水分离效果好，油份回收率和去除率高，适用于含油量高的废水，但设备投资高，修理保养要求高。本工程废水产生量小，石油类浓度低，考虑采用隔油池进行处理后回用。 施工机械冲洗废水采用隔油池处理后，石油类浓度可满足回用水质要求，回用具有可行性和可靠性。隔油池的浮油交由有资质的单位处理，隔油池处理规模为2.0m3/d，数量3个。由于机械修配废水间歇产生，且水量较小，主要污染物为石油类，废水事故应急收集和贮存采用隔油池即可。 ②机械冲洗排放去向和标准 机械冲洗废水考虑处理后回用于冲洗。冲洗用水量大于废水产生量，可以实现闭路循环，回用具有可行性和可靠性。 （2）生活污水处理 ①生活污水处理方法和工艺 施工区营地少量生活污水考虑采用旱厕定期清运。采取上述措施后施工期废水对地表水体无明显不利影响。采取以上措施后，项目施工期废水对周围环境影响较小。 （3）地表水防治措施 ①下阶段选址时进一步优化检修道路选线及光伏电站总平面布置，尽量远离周边地表水体。 ②加强施工管理，优化施工时序，尽量避开雨季挖填施工。暴雨天不进行施工作业，防止施工产生的土方随地表径流进入水体。应在雨季到来之前完成相应的拦截措施，施工时做到“先防护，后施工”，在施工场地汇水区域下方，设置排水沟和沉淀池。 ③新建及改造检修道路施工时，设置截排水沟将地表水流排至平缓地段，减少径流对土壤的冲刷。在截排水沟的末端设置沉砂池，对地表水流进行沉淀处理后再排出。 ④开挖土石方应及时清理、合理堆放，严格落实各项水土保持工程、生态管理措施，施工结束后及时绿化恢复，确保降雨时地表径流悬浮物浓度得到有效控制，不污染水体环境。 ⑤设立警示牌，规范施工行为，加强施工管理，严禁向周边地表水体乱扔建筑垃圾、塑料袋等生活垃圾。 ⑥施工完成后，及时绿化恢复，严格执行各项水土保持工程措施、生物措施和管理措施，确保降雨时地表径流悬浮物浓度得到有效控制，不污染水体环境。 ⑦施工临时场地的设置应尽量远离周边地表水体进行布置，同时在水体附近施工时，应加强对含油设施（包括车辆和施工设备）的管理，避免油类物质进入附近水体，同时严禁在水体附近冲洗含油器械及车辆。 4、噪声控制措施 固定声源噪声控制措施： ①合理安排高噪声机械使用时间，避免在中午期间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用较先进、噪声较低的施工设备；对噪声较大的施工机械采取适当的隔声措施，离居民点较近的一侧施工区域应设置围障。 ③对动力机械设备定期进行维修和养护，使其保持良好的运行工况。避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ④运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 建设单位在施工期应严格控制噪声源，不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所列标准值。 交通运输噪声控制措施： ①尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 ②本工程施工噪声影响主要体现在改建进场道路对沿线居民的影响。夜间施工噪声较大，对敏感点影响明显，因此夜间（22：00~6：00）不施工，不存在夜间施工噪声影响，可以保证敏感点居民夜间睡眠所需的声环境质量。午休时间（中午12：00~1：30）应暂停作业，避免影响附近居民的午间休息。 ③利用进场道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，且不在午休时间运输。在途径居民敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。 ④施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，争取得到当地群众的理解和支持，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 5、固体废物污染防治 （1）生活垃圾 施工期间施工人员产生的生活垃圾经施工营地设置的垃圾桶集中收集至临时垃圾收集点后统一清运处理。 （2）土石方 本工程挖填方平衡，无永久弃方产生。 （3）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要为建筑废弃料、安装材料边角料、废包装材料等，建筑废弃料等可回收利用的回用于回填光伏电站区域内检修道路，不可回收的安装边角料、废包装材料等建筑垃圾集中收集至临时垃圾收集点后统一清运处理。 6、水土流失防治措施 本项目各防治分区水土保持措施量如下表： 表5-1 工程水土保持措施工程量汇总表 防治分区 措施 类型 单位 数量 光伏发电场区 工程措施 排水沟 m 2000.00 ø150PE预埋管 m 2555.00 土地整治 hm2 2.83 植物措施 播撒草籽 hm2 2.83 临时措施 密目网苫盖 hm2 0.90 升压变电站区 工程措施 排水沟 m 305.4 表土剥离 万m³ 0.09 绿化覆土 万m³ 0.09 土地整治 hm2 0.62 植物措施 播撒草籽 hm2 0.07 临时措施 排水沟 m 300 沉砂池 座 2 储能区 工程措施 表土剥离 万m³ 0.08 绿化覆土 万m³ 0.08 土地整治 hm2 0.51 植物措施 播撒草籽 hm2 0.06 临时措施 排水沟 m 275 沉砂池 座 2 集电线路区 工程措施 表土剥离 万m3 1.41 绿化覆土 万m3 1.41 植物措施 播撒草籽 hm2 9.41 临时措施 密目网苫盖 hm2 6.00 道路工程区 工程措施 表土剥离 万m3 4.37 绿化覆土 万m3 3.29 排水沟 浆砌石边沟 m 20179.00 砖砌沟 m 13947.00 植物措施 植草护坡（检修道路改造段） ㎡ 124313.00 植草护坡（检修道路新建段） ㎡ 83620.00 临时措施 沉砂池 座 4 施工临时设施区 工程措施 土地整治 hm2 0.60 植物措施 撒播草籽 hm2 0.60 临时措施 临时排水沟 m 310 沉砂池 座 2 弃渣场区 工程措施 表土剥离 万m3 1.09 绿化覆土 万m3 2.17 挡渣墙 m 410 排水沟 m 1010 沉砂池 座 8 植物措施 撒播草籽 hm2 9.05 临时措施 密目网苫盖 hm2 8.69 临时排水沟 m 800 沉砂池 座 8 通过实施上述水土流失防治措施，项目区水土流失可以得到有效的治理。综上所述，项目施工期采取了相应措施保护施工现场周边生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 光伏电站运营后，鸟类飞行到光伏电站区域会出现撞击致死致伤等情况，并且由于光伏电板上的明亮光线将吸引昆虫，而以昆虫为食的鸟类也随之会被大量吸引过来，增加了危害鸟类的风险。项目拟采用在光伏电站周边设置鸟类警示色及采取引鸟策略，根据鸟类的视觉特征，在电站场址周边设置对鸟类具有警示作用的颜色，提醒鸟类对障碍物的识别，减少碰撞几率，引导鸟类飞行路线避开光伏电板区域。拟建立鸟类监测救护站，协同当地的林业管理部门、保护区管理处等机构组织专业人员，开展工程区域鸟种类和数量监测研究，为鸟类保护设计提供经验资料，并在必要时对受伤鸟类实施救护。 2、大气环境保护措施 升压站有少量食堂油烟排放，经抽油烟机处理后排空，对当地大气环境影响较小。 3、水污染防治措施 （1）运检人员生活污水 光伏电站运行期运检人员产生的生活污水经隔油池、化粪池、地埋式一体化生活污水处理装置（处理能力1m3/h）处理后回用于站区绿化，不外排。 （2）太阳能电池板清洗废水 运行期间需定期对光伏组件进行冲洗，废水产生量为460.68m3/a（清洁周期为1次/年），散排至光伏板底，不会对周边水体产生影响。 4、噪声控制措施 （1）光伏发电系统 箱变噪声较小，源强小于45dB（A），且布置于箱体内，对界外的影响很小；清洗车为流动声源，运行于光伏阵列间，噪声在（70~80）dB（A），但运行时间较短且间断运行，对外界的影响很小。 （2）升压站 优选低噪声设备，确保升压站厂界噪声达标排放。 5、固体废物控制措施 （1）生活垃圾处置 运行期运检人员产生的生活垃圾经集中收集后定期清运。 （2）生产垃圾处置 光伏电站运行期间电池板一般不会损坏，意外损坏时产生的电池板、玻璃、边框及设备支架等属Ⅰ类一般工业固体废物，均可由生产厂家或回收单位进行回收利用；对逆变器等电子设备可按《电子废物污染环境防治管理办法》（环境保护总局令第40号）的规定，交由厂家回收处置或交给有相应处置资质的单位进行处置。电站运行过程中维修时或意外损坏产生的废旧材料如不能及时清运时，应在升压站内专门场所进行暂存并做好防护措施。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及有关要求，建设单位须按照国家有关规定制定危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），并向临夏州生态环境行政主管部门申报危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关资料，危险废物管理计划应当报临夏州生态环境行政主管部门备案。 同时，本环评要求建设单位在110kV升压站内设置1间面积约20m2危废暂存间，并保持危废暂存间的正常使用，并在后期与有相应资质的单位签订危废物处置协议，及时对产生的危险废物进行处理处置。 危险废物由有资质的单位上门回收。危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定执行。 6、环境风险防范措施 本环评建议建设单位运行期采取如下环境风险防范措施： ①升压站内设置一座有效容积为30m3且具备油水分离功能的事故油池，并通过事故排油管与主变下事故油坑相连，同时后期设计过程中，建设单位应根据本期新建主变选型结果对事故油池有效容积进行校核，确保站内事故油池有效容积满足站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求，若不能满足，则需对站内拟建事故油池进行扩容，事故油坑体积按不小于变压器油量的20%进行设计； ②总事故油池及变压器下部的集油坑均采取防渗处理，抗渗等级达到P6； ③建立包含变压器事故漏油的安全生产事故应急预案，并每年进行定期或不定期培训、演练。 ④事故排放的变压器油经事故集油池收集后回收处理利用；不能回收的要交由有资质的单位进行处置，同时该单位要按照《危险废物转移联单管理办法》，实施危险废物转移联单制度并按照规定制作标志标识。 表5-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废变压器油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-220-08 0.05t/a 升压站内 约20m2 密封 / 3个月 2 废铅酸蓄电池 HW31其他废物 900-052-31 约1.82t/次 密封 / 3个月 建设单位还应建立相应的环境风险应急预案，应急预案内容包括：①总则；②组织体系及职责；③预警和预防机制；④应急响应；⑤后期处置；⑥保障措施等内容，若发生环境风险突发事件，应按照应急预案启动响应程序，防止事故影响扩大、对事故带来的影响进行监测分析，并及时采取有效措施消除不利影响。 综上所述，本项目的建设所带来的环境风险从环保的角度而言是可以接受的。 |
| 其他 | 1、环境管理 1.1施工期 建设单位在施工期应设置环境管理机构，安排环保人员具体负责落实环保措施，协调各有关部门之间的环保工作和处理工程施工中出现的环保问题。 施工单位在施工期应安排兼职环保人员，具体执行有关环保措施，并接受建设单位、监理单位和生态环境行政主管部门的监督。 1.2运行期 为了贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，建设单位应建立环境保护相关管理制度，配备环保管理人员统一负责项目运行中的环保管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。 2、环境监测计划 建设单位应在环保设施调试期进行环保监测工作，同时运行管理单位应制定详细的跟踪监测计划，委托有资质单位对环境保护目标进行经常性跟踪监测，预防设备故障或老化增加环境影响并及时采取补救措施。 表5-1 环境监测计划一览表 项目 监测项目 监测（或调查）时间 监测频次 施工期 施工噪声 等效连续A声级 环境保护设施 调试期 / 运行期 噪声 等效连续A声级 环境保护设施 调试期 昼、夜间各测1次 后期运行过程中 环境敏感目标有投诉时检测1次，主变大修前后进行监测 |
| 环保投资 | 本项目总投资为107537.32万元，环保投资为2492.95万元，环保投资占总投资比例约2.27%，见表5-3。 表5-3 工程环保投资情况一览表 序号 项目 投资估算（万元） 一 污染防治和生态保护 2442.95 1 污染防治 128 1.1 施工期 沉淀池+隔油池 22 旱厕 1 施工粉尘、扬尘控制 20 生活垃圾及建筑垃圾外运 23 1.2 运行期 油烟净化器 4 化粪池、隔油池、地埋式一体化污水处理装置 20 回用水池+喷淋管道 8 危废暂存间 10 事故油坑、排油管及事故油池 20 2 水土保持费 2314.95 二 环保水保监理监测及验收等咨询服务 50 三 合计 2492.95 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.1预防措施 （1）合理调配土石方 基坑开挖、取水管道和排水管道施工等工程建设所产生的的土石方可以用于厂区场地的平整。 （2）规范施工 ①优化工程施工工艺。在施工过程中应先将厂区周边的拦挡墙和排水沟布设好，避免生产中造成水土流失； ②合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季和汛期施工； （3）对水土保持方案已实施的水土保持工程，应加强管理，建立相应管护制度，并定期进行水土保持监测工作。 1.2临时措施 临时措施主要是指在工程施工期间对开挖的土石方所采取的水土保持防护措施，一般是在主体工程施工前或与主体工程施工同时进行。施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行防护，防护措施包括以下几个方面： （1）在施工前，应首先进行地表清理，将地表熟土层集中堆放在临时堆土场区，施工完毕后，熟土层应均匀地铺在地表，用于土地的复垦与种植；将基础开挖的临时弃土集中堆放在临时堆土场区，施工完毕后，全部回填。在施工期间，临时堆土场集中堆放的表土和集中堆放的弃土，需要布设临时排水沟和沉沙池，并与主体工程的排水系统相连接，防止弃土随地表径流流失。 （2）工程建设区土建施工要尽量避开雨季。 （3）各施工区域临时占地区域挖方首先用于回填利用，对于挖方不能立即回填的，其堆放场所要做好临时防护措施。 （4）所有建筑工地排水、设备清洗水要集中处理，尽量重复利用，对施工场所进行喷洒，减少地面起尘。 （5）各区域施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所，并进行平整、碾压、土层覆盖。 （6）各施工场地平整时，要结合地形条件采用削坡或分级开挖形式进行，要求在各开挖面和临时堆存土料采取临时的拦挡和截排水措施。 | 施工临时占地均得到恢复，有效控制水土流失影响 | （1）在光伏电站周边设置鸟类警示色及采取引鸟策略，根据鸟类的视觉特征，在电站场址周边设置对鸟类具有警示作用的颜色，提醒鸟类对障碍物的识别，减少碰撞几率，引导鸟类飞行路线避开光伏电板区域。拟建立鸟类监测救护站，协同当地的林业管理部门、保护区管理处等机构组织专业人员，开展工程区域鸟种类和数量监测研究，为鸟类保护设计提供经验资料，并在必要时对受伤鸟类实施救护 （2）加强生态恢复措施的管养，保证生态恢复措施的实施效果 | 运行期不对周边生态环境产生不良影响 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 机械修配废水： 施工期产生的机械修配废水采用隔油池处理后进行回用 生活污水： 施工人员产生的生活污水采用旱厕定期清运 地表水环境： ①下阶段选址时进一步优化检修道路选线及光伏电站总平面布置，尽量远离周边地表水体。 ②加强施工管理，优化施工时序，尽量避开雨季挖填施工。暴雨天不进行施工作业，防止施工产生的土方随地表径流进入水体。应在雨季到来之前完成相应的拦截措施，施工时做到“先防护，后施工”，在施工场地汇水区域下方，设置排水沟和沉淀池。 ③新建及改造检修道路施工时，设置截排水沟将地表水流排至平缓地段，减少径流对土壤的冲刷。在截排水沟的末端设置沉砂池，对地表水流进行沉淀处理后再排出。 ④开挖土石方应及时清理、合理堆放，严格落实各项水土保持工程、生态管理措施，施工结束后及时绿化恢复，确保降雨时地表径流悬浮物浓度得到有效控制，不污染水体环境。 ⑤设立警示牌，规范施工行为，加强施工管理，严禁向周边地表水体乱扔建筑垃圾、塑料袋等生活垃圾。 ⑥施工完成后，及时绿化恢复，严格执行各项水土保持工程措施、生物措施和管理措施，确保降雨时地表径流悬浮物浓度得到有效控制，不污染水体环境。 ⑦施工临时场地的设置应尽量远离周边地表水体进行布置，同时在水体附近施工时，应加强对含油设施（包括车辆和施工设备）的管理，避免油类物质进入附近水体，同时严禁在水体附近冲洗含油器械及车辆。 | 施工期废、污水均得到合理处置，且施工期不对周边地表水体产生污染影响 | 运检人员产生的生活污水经隔油池、化粪池、地埋式一体化生活污水处理装置（处理能力1m3/h）处理后回用于站区绿化，不外排 | 运检人员产生的生活污水不外排或经检测达标排放 |
| 声环境 | 固定声源噪声控制措施： ①合理安排高噪声机械使用时间，避免在中午期间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用较先进、噪声较低的施工设备；对噪声较大的施工机械采取适当的隔声措施，离居民点较近的一侧施工区域应设置围障。 ③对动力机械设备定期进行维修和养护，使其保持良好的运行工况。避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ④运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 建设单位在施工期应严格控制噪声源，不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所列标准值。 交通运输噪声控制措施： ①尽量采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 ②本工程施工噪声影响主要体现在改建进场道路对沿线居民的影响。夜间施工噪声较大，对敏感点影响明显，因此夜间（22：00~6：00）不施工，不存在夜间施工噪声影响，可以保证敏感点居民夜间睡眠所需的声环境质量。午休时间（中午12：00~1：30）应暂停作业，避免影响附近居民的午间休息。 ③利用进场道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，且不在午休时间运输。在途径居民敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。 ④施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，争取得到当地群众的理解和支持，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 | 施工期不发生噪声扰民事件 | 110kV升压站内主变压器及电气设备优选低噪声设备，光伏电站厂区的箱变尽量远离周边居民点布置 | 光伏电站及升压站运行期厂界噪声达标排放 |
| 大气环境 | （1）土石方开挖、回填及临时堆土场扬尘 ①土方回填后的剩余土石方及时清运，尽快恢复植被，减少扬尘。 ②加强施工管理，提倡文明施工，避免在大风天施工，尤其是引起地表大面积扰动的作业。 ③按照《大气污染防治行动计划》和《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求，对粉状物料贮存场所，应采取防尘网和防尘抑尘措施，防止颗粒物逸散。 ④在距离周边集中居民区特别是学校等区域较近时，建议在施工场地周边设置临时围挡，减轻施工扬尘对周边大气环境的影响。 （2）交通运输扬尘 ①加强道路管理和维护，保持路面平坦清洁，无雨日要勤洒水；配备公路养护、维修、清扫队伍，使道路处于良好的运作状态，削减车辆运输产生的扬尘。 ②按照《大气污染防治行动计划》和《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求，在物资运输过程中注意防止环境空气污染。水泥、石灰、粉煤灰等细颗粒材料运输采用密封罐车；采用敞篷车运输，用篷布遮盖；装卸、堆放中应防止物料流散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆清洁。 ③在施工区控制车速，靠近敏感区行驶的车辆，车速不得超过20km/h，同时施工运输车辆行驶路线应尽量避开集中居民区提别是学校等环境保护目标。 施工期结束后，交通粉尘浓度大幅降低，对当地局部环境空气质量影响不大。 （3）燃料废气 ①严格执行《机动车强制报废标准规定》，推行强制更新报废制度，特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。 ②选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 项目施工区域地势较空旷，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对周边环境产生明显的影响。 | 施工扬尘对周边大气环境影响较小 | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾 施工期间施工人员产生的生活垃圾经施工营地设置的垃圾桶集中收集至临时垃圾收集点后统一清运处理。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要为建筑废弃料、安装材料边角料、废包装材料等，建筑废弃料等可回收利用的回用于回填光伏电站区域内检修道路，不可回收的安装边角料、废包装材料等建筑垃圾集中收集至临时垃圾收集点后统一清运处理。 | 施工期不对外环境产生污染影响 | （1）生活垃圾 运检人员产生的生活垃圾经集中收集后统一清运处理。 （2）一般固废 光伏发电系统运行过程中意外损坏时产生的电池板、玻璃、边框及设备支架等可由生产厂家或回收单位进行回收利用；对运行过程中产生逆变器等电子设备交由厂家回收处置或交给有相应处置资质的单位进行处置 （3）危险废物 光伏电站运行过程中产生的废变压器油、废铅酸蓄电池等在升压站内设置的危废暂存间进行暂存后交由有相应资质的单位进行处理 | 运行期生活垃圾及一般固废不外排；危险废物合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | 升压站运行期电磁环境影响另行开展电磁环境影响评价 | / |
| 环境风险 | / | / | 总事故油池及变压器下部的集油坑均采取防渗处理，抗渗等级达到P6；有效容积满足升压站内单台最大油量主变压器事故状态下变压器油100%不外排的需求的事故油池1座 | 站内变压器油事故状态下变压器油不外排 |
|  |  |  | 面积约20m2的危废暂存间1座 | 光伏电站运行期间产生的危废暂存于危废暂存间内 |
|  | / | / | 建立包含变压器事故漏油的安全生产事故应急预案，并每年进行定期或不定期培训、演练 | 制定环境风险应急预案并定期演练 |
|  | / | / | 事故排放的变压器油经事故集油池收集后回收处理利用；不能回收的要交由有资质的单位进行处置，同时该单位要按照《危险废物转移联单管理办法》，实施危险废物转移联单制度并按照规定制作标志标识 | 与有相应危险废物处置资质的单位签订危废处置协议 |
| 环境监测 | / | / | 制定监测计划，监测运行期环境要素及评价因子的变化。 | 监测结果满足相应的法律法规要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上分析，本项目符合当地城市建设总体规划及国家产业政策的要求，项目在建设中和建成运行后将产生一定的废气、废水、噪声及固体废物的污染，对当地的生态环境也将产生一定的影响，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本评价认为，从环保角度分析，本项目可以按拟定规模在拟定地点实施。